Информационное письмо

о несчастных случаях на производстве, происшедших

при эксплуатации кормоуборочной техники

В ходе проводимой в республике компании по заготовке кормов в организациях агропромышленного комплекса зарегистрировано 4 несчастных случая с тяжелым исходом, связанных с обслуживанием измельчающих аппаратов кормоуборочной техники.

Так, 17 июня 2012 г. произошел несчастный случай с тяжелым исходом с трактористом-машинистом ОАО «Ловжанское» Шумилинского района Витебской области, который с началом заготовки кормов, по предложению главного инженера,  был переведен на работу с трактора на кормоуборочный комплекс КВК-800-16 «Полесье». При этом специальную переподготовку для работы на сложной специальной сельскохозяйственной технике механизатор не проходил и не имел соответствующей разрешающей категории «Д» на право управления кормоуборочным комбайном.

Во время работы на кормоуборочном комбайне по подбору и измельчению зеленой массы возникли проблемы с работой подборщика. Поднимаемая из прокоса скошенная трава стала скапливаться на нем из-за несвоевременного измельчения и выброса зеленой массы измельчающим устройством. Это указывало на затупление ножей барабана указанного устройства.

Так как тракторист-машинист не проходил специальной переподготовки для работы на данном типе кормоуборочной техники, он не знал, как правильно произвести заточку ножей барабана измельчающего устройства и начал действовать интуитивно. При этом включив привод измельчающего устройства. Однако выполняемые им действия к положительному результату не привели. При помощи органов управления ему удалось только произвести открытие крышки перекрывающей окно измельчающего устройства, которая затем не возвратилась в исходное положение.

Выключив привод измельчающего устройства, но не заглушив двигатель комбайна, механизатор выйдя из кабины попытался вручную установить указанную крышку на её место. При этом его левая рука попала в пространство между крышкой и корпусом измельчающего устройства. В результате воздействия вращающихся по инерции ножей барабана потерпевший получил травму – «травматическая ампутация левой руки на уровне кистевого сустава».

Причиной несчастного случая явилось невыполнение главным инженером  ОАО «Ловжанское» обязанностей, выразившееся в допуске к управлению кормоуборочным комплексом тракториста-машиниста без специальной переподготовки и  не имеющего соответствующей разрешающей категории «Д» на право управления кормоуборочным комбайном.

3 июля 2012 г. несчастный случай с тяжелым исходом произошел с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производственного кооператива «Ланская» Малоритского района Брестской области.

В этот день во время работы  на кормоуборочном комплексе УЭС-2-250А  механизатор заметил, что зеленая масса недостаточно измельчается. Определив, что это является результатом затупления ножей измельчающего аппарата, он решил произвести их заточку. Остановив комплекс, тракторист-машинист вышел из кабины, поднялся на жатку, открыл щиток, предназначенный для подвода точильного устройства к ножам и приступил к их заточке. Произведя операцию по заточке ножей, он решил проверить их остроту. Для этого открыл крышку измельчающего аппарата комплекса, поставив её на фиксирующее устройство. Однако из-за ненадежной фиксации крышка сорвалась и упала на правую ногу потерпевшего, причинив ему травму с тяжелым исходом.

Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требования инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работы по заточке ножей, не убедившись в надежности фиксации крышки измельчающего аппарата кормоуборочного комплекса.

27 июня 2012 г. во время заточки ножей измельчающего барабана кормоуборочного комбайна  в полевых условиях, в результате обрыва заточного устройства, произошел несчастный случай с тяжелым исходом с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производственного кооператива «Черневский» Дрибинского района Могилевской области.

В настоящее время ведется  специальное расследование происшедшего несчастного случая, сообщение о котором поступило от нанимателя в Горецкую межрайонную инспекцию труда Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда только   23 августа 2012 г.

27 июля 2012 года во время очистки сегментных ножей жатки комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-10К в полевых условиях произошёл несчастный случай с тяжелым исходом с тракторстом-машинистом Воробъёвым Н.В. СПК «Светлый путь» Чаусского района Могилёвской области.

Во время уборки Воробъёв Н.В. заметил, что на ножи режущего аппарата жатки комбайна КЗС-10К забились землёй и растительными остатками пшеницы. Остановив комбайн Воробъёв Н.В. приподнял в верхнее положение мотовилу жатки и отключив все рабочие органы уборочной машины, отправился к жатке устранять забивание. Однако, крючка для очистки ножей жатки он с собой не взял и приступил к очистке руками. В этот момент, когда земля и растительные остатки счистились с ножей, произошло самопроизвольное горизонтальное движение ножей в первоначальное положение. В результате Воробъёв Н.В. получил травму: травматическая ампутация трёх пальцев правой кисти.

Причиной несчастного случая явилось: допуск потерпевшего к выполнению работ в качестве тракториста-машиниста при эксплуатации комбайна зернового самоходного КЗС-10К без профессиональной подготовки, без соответствующей квалификации по профессии (не имеющего удостоверения с открытой разрешающей категорией «Д»),

Установленные нарушения требований безопасности труда, повлекшие несчастные случаи с тяжелыми последствиями, позволяют сделать вывод о том, что должностными лицами отдельных сельскохозяйственных организаций не принято должных мер по реализации предложений Департамента, изложенных в информационном письме о соблюдении требований безопасности в период заготовки кормов (исх. № 02-15/342 от 14.05.2012). Кроме того, со стороны обл-, райсельхозпродов, по-прежнему не предъявляется  должной требовательности  к руководителям расположенных на  подведомственной территории организаций, по обеспечению охраны труда в соответствии с требованиями законодательства.

С учетом изложенного,  в целях профилактики и недопущения травматизма  работников, занятых на работах по эксплуатации кормоуборочной техники, Могилёвское областное управление Департамента государственной инспекции труда полагает целесообразным рекомендовать Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию Шкловского райисполкома потребовать от руководителей подчиненных организаций:

довести информацию об имевших место несчастных случаях, происшедших при эксплуатации кормоуборочной техники, до сведения привлекаемых к работе на ней работников;

провести внеплановые инструктажи по охране труда с трактористами-машинистами эксплуатирующими кормоуборочную технику, при это уделив особое внимание  выполнению работ по её обслуживанию и регулировке;

не допускать к  работе по эксплуатации кормоуборочных комбайнов трактористов-машинистов, не прошедших  специальную переподготовку и  не имеющих соответствующей разрешающей категории «Д» на право  их управления;

ужесточить контроль за выполнением работниками операций по заточке ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

Главный государственный

инспектор труда Могилевского

областного управления                                                                               А.В. Сидоренко