С 22.10.2018 по 02.11.2018 в Могилевской области произошло 3 аварии с котлами мощностью менее 100 кВт, работающими на твердом топливе в частных домовладениях и в производственных котельных.

В результате произошедших аварий нанесен не только материальный ущерб, но и смертельно травмирован 57 летний сторож-кочегар ОАО «Светлый путь Агро» Чаусского района, так же получил 15 % ожога тела машинист котельной ООО «Боголин» г.Бобруйск.

Предварительная причина возникновения аварий - неисправность предохранительного клапана и отсутствие циркуляции теплоносителя (воды) в системе отопления и котле.

В связи с этим Госпромнадзор рекомендует запомнить основные правила, обеспечивающие безопасную эксплуатацию котлов:

- перед растопкой котла необходимо провести техническое обслуживание;

- провести очистку поверхностей нагрева котла и определить его исправность (отсутствие трещин, выпучин, коррозии, подтеков и т.д.);

- провести очистку газоходов и проверить их газоплотность;

- проверить исправность предохранительного клапана, если имеется;

- проверить исправность манометра, если имеется; проверить исправность термометра, если имеется; проверить   свободное   сообщение   расширительного   бака   с атмосферой;

- обеспечить плотность и надежность утепления трубопровода от котла до расширительного бака и места возможного замерзания трубопроводов системы отопления.

- заполнить расширительный бак водой выше среднего уровня;

- открыть запорную арматуру на входе и выходе воды из котла;

- удалить воздух из котла и системы отопления.

Запрещается:

- производить розжиг котла, не убедившись в наличии воды в системе отопления и котле;

- производить подпитку водой котла при упуске из него воды;

- эксплуатировать неисправные котлы или котлы с неисправными приборами безопасности, предохранительными устройствами, термометрами, манометрами и т.п.;

- установка запорной арматуры между котлом и расширительным баком;

- применять для растопки работающего на твердом топливе котла легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин);

- хранить рядом с котлом горюче-смазочные и обтирочные материалы.

Выполнение этих минимальных требований поможет избежать взрывов котлов и сохранить жизнь и имущество владельцев.

Главный государственный инспектор Могилевского областного управления Госпромнадзора А.П.Ходанович