ЗАО «Стройпроектинвест»

Заказчик:  ЧПУП «Эструктура»

ОТЧЕТ

об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

«Цех по обработке субпродуктов животного происхождения (обезжиривание и калибровка черев свиных)» в г. Шклове.

ОБЪЕКТ  №118.2018-00-ОВОС

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «Стройпроектинвест»

________________  В.И. Свинаренко

«_____»   ____________   2019г.

Гл. инженер проекта                            Н.А. Копко

Могилев  2019 г.

Содержание

1 Введение  .............................................................................	……………2

| 2 Резюме нетехнического характера……………………………..5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3Общая характеристика планируемой деятельности (объекта…7 |  |  |

3.1Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)………………………………....... 8			8

3.2 Краткая характеристика планируемой деятельности………………   9

3.3Технологические решения  ...................................................................	...9

3.4 Функциональная характеристика района расположения объекта  …14

4 Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в

районе размещения объекта  ........................................................................15

4.1 Природные условия  ............................................................................15

4.1.1 Климат  ..............................................................................................15

4.1.2 Рельеф и геолого-литологическое строение  ...................................17

4.1.3 Полезные ископаемые........................................................................22

4.1.4 Почвы  ................................................................................................24

4.1.4.1 Подземные воды…………………………………………………….24

4.1.5 Геолого-гидрологические условия  .................................................31

4.1.6 Особо охраняемые территории, историко-культурные ценности..34

4.2 Воздушная среда  .................................................................................34

4.3 Радиационное загрязнение территории  .............................................35

4.4  Общая  характеристика  устойчивости  компонентов

окружающей  среды  к техногенным воздействиям               ......................................................................................................................35

5 Социально-экономическая характеристика региона  ...........................36

5.1 Краткая характеристика градостроительного развития  ...................36

5.2 Характеристика демографической ситуации и заболеваемости населения г. Могилева    ……………………….....................................................................................39

6 Воздействие планируемой деятельности объекта на окружающую среду ……………………………………………………………………………….. 40

6.1 Воздействие на атмосферный воздух  ..................................................40

6.1.1  Характеристика  источников  выделения  и  источников  выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух  .......................................40

6.2 Воздействие на водные ресурсы  ........................................................44

6.3 Влияние на окружающую среду образующихся на предприятии

отходов  ……………………………………………………….…………...  47

7 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и социально-   экономических условий после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию.............................................................................................49

7.1 Оценка изменения состояния водных источников .............................49

7.2 Характер воздействия на почвы  ...........................................................51

7.3  Мероприятия по снижению негативного влияния отходов

на окружающую среду  .............................................................................52

7.4 Характер воздействия на растительный и животный мир  ...............52

7.5 Воздействие физических факторов  ....................................................53

7.5.1 Расчет уровней шума  .........................................................................53

7.5.2 Инфразвуковое воздействие  .............................................................54

7.5.3 Ультразвуковое воздействие  ...............................................................

7.5.4  Источники  вибрации  и  мероприятия  по  снижению  их   негативного воздействия  ....................................................................................................................54

7.5.5  Источники  электромагнитного  излучения  и  мероприятия  по  снижению их негативного воздействия  ........................................................................................................................55

7.6 Воздействие на социально-экономическую обстановку района  ......56

7.7  Воздействие  на  особо  охраняемые  территории  и  историко-       культурные ценности ..................................................................................56

8 Санитарно-защитная зона  .....................................................................56

9 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации    воздействия»……………………………………………………………….58

10. Альтернативы планируемой деятельности…………………………….	63

11. Оценка возможного трансграничного воздействия…………………64

12 Заключение  по  оценке  воздействия  намечаемой  деятельности  на    окружающую среду………………………………………………………….......................64

13 Список используемой литературы  ……………………………...........66

Приложения

Справка о фоновых концентрациях ГУ «Могилевоблгидромет»

от 28.03.2019 г. № 27-9-8/665

Архитектурно-планировочное задание  от 25.07.2018г. 62.18

Ситуационная схема расположения объекта

Карта-схема источников выбросов в атмосферный воздух.

- Введение

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и закона РБ «О государственной экологической экспертизе», определяющем перечень объектов, для которых необходимо проводить оценку воздействия на окружающую среду (статья 7 п.1.1 «объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более.». Для данного объекта базовая СЗЗ 500м.

Объектом исследования является проектируемый цех по переработке черев свиных калиброванных, расположенного в Могилевской области, г.Шклов, вблизи железнодорожной станции Аполлоновка.

Оценивались географическое положение, климат, растительность,  геолого-гидрогеологические условия, загрязнители почвы, атмосферного воздуха, водоснабжение.

В работе дана оценка существующей ситуации на территории, прилегающей к участку благоустройства, выявлены основные источники воздействия на окружающую среду, проанализированы основные проектные материалы и эффективность предлагаемых мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, отчет является составной частью проектной документации и должен содержать сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях реализации проекта для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению. По результатам проведенной работы сделаны выводы о воздействии данного объекта на окружающую среду.

- Резюме нетехнического характера

ЗАО «Стройпроектинвест» разработал проект №118.2018 «Цех по обработке субпродуктов животного происхождения (обезжиривание и калибровка черев свиных)»

Рельеф участка неоднородный, осложнен насыпью грунта высотой 1,14 м с северной стороны площадки. Понижение местности идет в юго-восточном направлении. Средний уклон существующего рельефа - 41‰.

Участок под строительство располагается в районе города с высокой антропогенной нагрузкой.

Возле проектируемого цеха произрастает  деревья различных пород и возрастов типичных для посадок города. Фауна бедна и представлена типичными представителями, живущими вблизи человека. Животные и растения, занесенные в Красную книгу, на данной территории отсутствуют. Места обитания, размножения и нагула животных, пути  их миграции на участке отсутствуют.

В период эксплуатации проектируемый объект не окажет отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды.

Объект не предполагает проведения каких-либо технологических процессов или хранения опасных химических, биологических, пожароопасных и взрывоопасных веществ. Проектные аварийные ситуации объектом не предусматриваются.

# Проектируемое предприятие   находится вне зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей в границах работ природные территории, подлежащие специальной охране на основании ст.62 и ст. 63 Закона Республики Беларусь 26 ноября 1992г. №1982-12 «Об охране окружающей среды» отсутствуют.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях:

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых проектных решений и последствий при эксплуатации объекта;

- поиска оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуатации проектируемого объекта;

- выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня.

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду цеха по переработке черев свиных калиброванных, дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий.

Задачами работы являются:

- изучить в региональном плане природные условия территории, примыкающей к участку, где запланирована строительства цеха по переработке черев свиных  включающая характеристику  поверхностных  водных  систем,  ландшафтов (рельеф, почвенный  покров,  растительность  и  др.),  геолого-гидрогеологические особенности территории и прочих компонентов природной среды;

- рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздушного пространства,

- описать социально-демографическую характеристику изучаемой территории и особенности хозяйственного использования прилегающей территории по видам деятельности;

- проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам инженерно-геологических изысканий оценить степень защищённости подземных вод от возможного техногенного загрязнения;

- оценить  степень  возможного  загрязнения  воздушного  пространства выбросами в результате планируемой производственной деятельности;

- оценить степень возможного воздействия на окружающую  среду образующихся отходов производства;

- определить допустимость(недопустимость) реализации  планируемой деятельности на выбранном земельном участке.

Проектируемый объект не оказывает теплового и иного физического воздействия на окружающую среду.

Воздействие на геологическую среду проектируемый объект не оказывает.

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её строения, свойств и состава.

Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону рек города Шклова.

Сбор бытовых сточных вод производится в существующие городские канализационные сети.

При соблюдении технологических регламентов, возможность возникновения аварийных ситуаций сведена к минимуму.

- Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Заказчиком работ по строительству объекта выступает  «Частное проектно-строительное унитарное предприятие «ЭСТРУКТУРА».

Рассматриваемый объект расположен в Могилевской области, г.Шклов, вблизи железнодорожной станции Аполлоновка.

Шкловский район расположен на северо-востоке Могилевской области. Образован 17 июля 1924 года. Занимает площадь 1334 кв. км. Протяженность с востока на запад – 52 км, с севера на юг – 38 км. Граничит с Горецким, Дрибинским, Могилевским, Круглянским, Белыничским районами Могилевской области, Толочинским, Оршанским районами Витебской области.

В составе района 8 сельских Советов и 1 город. Население – 28,8 тыс. человек. В г. Шклове проживает 16,3 тыс. человек и в 201 сельский населенный пункт – 12,5 тыс. человек.

По территории района проходит железная дорога Орша-Могилев, автомагистраль Витебск – Гомель. Автомобильные дороги соединяют Шклов с Могилевом, Оршей, Круглым, Белыничами, Горками. Город Шклов – центр Шкловского района. Расположен на реке Днепр в 30 км от Могилева.

Площадь проектируемого объекта- цеха составляет 0,6402га.

Территория проектируемого предприятия ограничена:

- с севера- свободной от застройки территорией с элементами озеленения, за которой на расстоянии 50 от границы территории объекта расположена промплощадка филиала «Домостроение» РУП  «Завод газетной бумаги», а на расстоянии 340м расположена насосная станция второго подъема;

- с севера-востока, востока, юго-востока -свободной от застройки территорий с элементами озеленения, за которой на расстоянии 30м от границы территория объекта проходит дорога местного значения, а на расстоянии 100м от границы территории объекта проходят железнодорожные пути;

- с юга- свободной от застройки территорией с элементами озеленения, за которой на расстоянии 80м от границы территории расположено предприятие по производству свечи;

- с юго-запада, запада, северо-запада- свободной от застройки территорией с элементами озеленения, за которой на расстоянии 15м от границы территории объекта проходят железнодорожные пути, за которыми на расстоянии 20-30м от границы территории расположена исправительная колония №17, а на расстоянии 520м расположена промплощадка РПУП «Завод газетной бумаги».

Пространственно-планировочное решение генерального плана разработано с учетом существующей градостроительной инфраструктуры данного участка строительства, с учетом перспективного строительства прилегающей территории, а также с учетом сохранения существующих деревьев, природного ландшафта, наличием подземных инженерных сетей.

Транспортно-пешеходное обслуживание обусловлено функциональным зонированием.

Благоустройством предусматривается устройство декоративного газона площадью 3426,0м2.

Сохранены существующие направления пешеходных путей, обеспечивающие транзитные направления движения пешеходов к точкам притяжения.

На данной территории присутствует в достаточном количестве существующие деревья и газоны, которые максимально сохраняются.

Зеленые насаждения в городе выполняют санитарно-гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, водоохранные и средообразующие функции.

  - Альтернативные варианты технологических решений

и   размещения планируемой деятельности (объекта)

Условия размещения проектируемой площадки, при соблюдении всех требований законодательства, не препятствуют размещению объекта на данной территории.

Одной из альтернатив рассматриваемой деятельности можно считать «нулевую» альтернативу, отказ от реализации проектных решений. Данная альтернатива влечёт за собой отрицательный фактор - упущение выгоды для перспективного социально-экономического развития города.

В случае отказа от реализации проектных решений положительными факторами будут являться:

- отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализации проектных решений);

- отсутствие затрат на реализацию проектных решений.

Отрицательные факторы:

- упущение выгоды для перспективного социально-экономического развития города;

- не будут созданы новые рабочие места (проектом предусмотрено создание 20 рабочих мест);

-  замедлит работу предприятий, которые используют данную продукцию от  переработки черев свиных, а именно предприятия по изготовлению мясной продукции «Мясокомбинаты».

3.2  Краткая  характеристика  планируемой  деятельности, технологические решения

Технологическая часть проектируемого объекта предусматривает организацию работы предприятия по обработке свиных черев и получению кишок фабрикат,  с производственными, вспомогательными и санитарно-бытовыми помещениями.

Объект расположен на новой территории, как  отдельно стоящее одноэтажное здание с загрузочной и разгрузочной рампами и новыми проектируемыми  подъездными путями.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение и снабжение сжатым воздухом – от проектируемых сетей. Отопление и горячее водоснабжение от встроенной котельной, работающей на твердом топливе.

Объект оборудован раздельными системами бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками.

Основная  продукция предприятия: кишки фабрикат для производства колбас.

Проектная мощность предприятия – 64 тонны продукции в год

3.3 Технологические решения

Проектируемый объект расположен на новой территории, как  отдельно стоящее одноэтажное здание с загрузочной и разгрузочной рампами и новыми проектируемыми  подъездными путями.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение и снабжение сжатым воздухом – от проектируемых сетей. Отопление и горячее водоснабжение от встроенной котельной, работающей на твердом топливе.

Объект оборудован раздельными системами бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками.

Основная  продукция предприятия: кишки фабрикат для производства колбас.

Проектная мощность предприятия – 64 тонны продукции в год.

Планировочным решением в здании мясоперерабатывающего предприятия предусмотрены следующие производственные, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения:

- холодильная камера сырья;

- производственное помещение;

- помещение дезинфекции цехового инвентаря и тары;

- помещение отходов;

- помещение засолки пучков;

- холодильная камера готовой продукции;

- гардеробная мужская на 5 человек;

- душевая мужская;

- санузел мужской;

- гардеробная женская на 7 человек;

- душевая женская;

- санузел женский;

- помещение уборочного инвентаря;

- комната приема пищи;

- электрощитовая;

- котельная;

- помещение администрации;

- санузел с местом хранения уборочного инвентаря.

На предприятие поступает сырье: законсервированные охлажденные кишки – полуфабрикат, т.е  законсервированные, но не рассортированные по размерам (диаметру и длине) в полиэтиленовых бочках емкостью 200 литров.

Для сохранения свойств кишок необходимо после убоя животного кишечник немедленно извлечь из туши, освободить от содержимого и законсервировать. Очищенные, охлажденные и не законсервированные кишки называются кишки-сырец; законсервированные, но не рассортированные по размерам (диаметру и длине) называются кишки-полуфабрикат; полностью обработанные кишки называются кишки фабрикат.

До поступления сырья (кишки-полуфабрикат)на проектируемое предприятие, со свиными черевами  были произведены следующие операции:

разборка кишечного комплекта;

освобождение кишок от содержимого;

обезжиривание;

освобождение от балластных слоев;

охлаждение и консервация.

На проектируемом объекте предусмотрена обработка всех видов кишок, выпускаемых в виде фабрикатов и включает следующие операции:

сортировка;

окончательное обезжиривание;

калибровка, метровка;

вязка в пучки, связки или пачки;

консервирование (посол);

упаковка и маркировка.

Сырье (кишки-полуфабрикат) поступает на объект в полиэтиленовых бочках в холодильную камеру сырья, где хранится при температуре +10С. Перед началом смены две бочки перемещают в помещение дезинфекции цехового инвентаря и тары, где они освобождаются от сырья в полиэтиленовые ящики, которые доставляют на рабочие места изготовителей натуральной колбасной оболочки в производственное помещение.  Освобожденные бочки тщательно промывают и дезинфецируют и отправляют в холодильную камеру готовой продукции.

В производственном помещении установлено четыре калибровочных стола на два рабочих места каждый. Всего имеется 8 рабочих мест.

Кишки-полуфабрикат перед посолом сортируют по качеству и размерам (диаметрам и длине). Диаметр определяют при помощи калибровочного стола. Для определения калибра кишки наполняют воздухом давлением 1,2-1,5 атм. или водой. При наполнении кишок водой температурой 350С  происходит окончательное обезжиривание кишек.   Диаметр черев определяют через каждые 2 метра, для этого наполненный водой участок кишки вставляют в вырезы калибровочного устройства. В местах, где заканчивается один калибр или сорт и начинается другой, или обнаружено сквозное повреждение оболочки, череву разрезают на отрезки, аккуратно обрезая концы кишки.

После калибровки измеряют длину кишок, соединяют кишки в пучки и перевязывают.

Сформированные в пучки кишки солят пищевой поваренной солью помолов №0 или №1 не ниже первого сорта. Посол производят следующим образом – поштучно натирают солью, особенно в местах завязок, укладывают в перфорированные емкости (ящики) и выдерживают в течение суток, затем отправляют на упаковку в бочки. Перед упаковкой соленые кишки дополнительно подсаливают, а затем укладывают плотными рядами в каждую бочку одного наименования, сорта, калибра. Через 48 часов (после усадки) бочки дополняют кишками доверху с подпрессовкой.

Засол должен быть достаточно крепким, так как при недостаточном количестве соли кишки легко могут начать разлагаться. Примерно на 1 кг кишок следует класть 300-350 г соли. На засол кишок разных категорий в среднем тратится примерно следующее количество соли (в кг): черева 0,5 гузенка 0,15

Соль употребляется чистая, не загрязненная органическими примесями и не содержащая посторонних минеральных веществ. Особенно вредна примесь солей железа и кальция. Влажность соли не должна превышать 5%; при большей влажности зерна соли плохо прилипают к поверхности кишок. Засол кишок производится обычно пищевой солью среднего помола (№ 2-3) с величиной зерна 2,5-4,5 мм. Более крупная соль растворяется медленно, а более мелкая, быстро отнимая влагу от кишок, переходит в раствор и стекает, не успев проникнуть в стенки кишок.

При калибровке выявляются дефекты кишечного сырья. Кишечное_сырье  может иметь дефекты, которые разделяют на прижизненные, технологической обработки и те, которые возникают при хранении.

Прижизненные дефекты — прыщи или глистные узелки.

Дефекты технологической обработки — порезы, надрывы стенок кишок, загрязнения остатками содержимого, наличие жира на оболочках.

Кишки должны иметь крепкие целые стенки. Если есть отверстия, то кишки разрезают в этих местах. Кишки должны иметь светло-розовый цвет и специфический запах. Все выявленные дефекты удаляются и собираются в отходы.

Для санитарной обработки рук в производственных помещениях  предусмотрены раковины для мойки рук.

Расход энергоресурсов на технологические нужды в год составляет…..

Технологический расход воды составляет 5м3 в смену на тонну готовой продукции.

Для работников предприятия  проектом предусмотрены санитарно-бытовые помещения. Санузлы оборудованы самозакрывающимися дверями, унитазы педальными спусками.

Бытовые помещения  оборудованы по типу санпропускников.

Чистую спецодежду работники ежедневно получают после прохождения санпропускника, перед началом трудовой смены.

Грязная спецодежда ежедневно  после смены собирается и отправляется в стирку, в специализированную прачечную.

Фартуки ежедневно после окончания работы очищают, моют и просушивают.

Безопасные условия труда работающих обеспечиваются принятыми в проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями, механизацией и соответствующей организацией технологических процессов, системой вентиляции и освещения.

Режим работы предприятия – 250 дней в году в 1 смену.      Продолжительность смены: 8 часов.

Обслуживающий персонал:

-12 человек рабочих профессий

- 2 административных работника.

Примерное штатное расписание представлено в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Примерное штатное расписание для рабочих профессий

| № п/п | Наименование профессии | Количество работающих | Код профессии | Группа производственных процессов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муж. | Жен. |  |  |
| 1. | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | 2 | 6 | 7511-013 | Iв |
| 2. | Обработчик пищевых продуктов и тары | 1 | - | 7511-025 | Iв |
| 3. | Засольщик мяса и мясопродуктов | 1 | - | 7511-006 | Iв |
| 4. | Грузчик | 1 |  | 9333-001 | IIб |
| 5. | Уборщик помещений (производственных, служебных) | - | 1 | 9112-001 | Iб |
|  | ИТОГО: 12 человек | 5 | 7 | - | - |

Проектируемые здания и сооружения: здание цеха по обработке субпродуктов животного происхождения; КПП; площадка ТБО; автомобильная парковка на 5 м/м, включая 1 м/м для спецавтотранспорта управляемого инвалидом или перевозящего такового; навес для дров.

При проектировании учтены грунтовые и климатические условия, существующий рельеф.

Проектирование территории разработано с учетом следующих основных положений:

- функциональное зонирование;

- наличие «чистой» и «грязной» зоны с проездами;

- наличие удобного подъезда к зданию и сооружениям;

- наличие разворотных и накопительных площадок;

- обеспечение допустимых радиусов поворота транспортных средств;

- организация безопасного дорожного движения;

- создание безбарьерной среды в предзаводской зоне;

- минимальное протяжение коммуникаций.

Предусмотрено 3 отдельных въезда на каждую из функциональных зон, которые отделены полосами шириной 1,0 м с отбортовкой. Возле здания (около рамп) выполнены разворотные площадки размером 31,0х21,0 м. В конце проезда для вывоза отходов предусмотрена разворотная площадка размером 12,0х12,0 м.

Размеры мест парковки: для легкового автотранспорта - 5,0х2,5 м, для спецавтотранспорта - 8,0х3,5 м. Способ постановки автомашин - под углом 90°.

Ширина проездов 3,5 м и 6,0 м. Радиусы закругления при подъезде к предприятию приняты 12,0 м, внутри участка - 6,0 м.

Покрытие проезжей части - монолитное бетонное, тротуаров - плиточное бетонное.

Проектом выполнено удаление иного травяного покрова на площади

2302 м2 с компенсационными посадками на площади 3458 м2 в границах выделенного земельного участка под строительство объекта. Также удаляются 54 дерева с компенсационными посадками в 122 новых дерева.

Технико-экономические показатели:

Площадь участка в границах работ 6402м2

Площадь застройки в границах работ 325м2

Коэффициент застройки 5,08%

Площадь озеленения 3426м2

Площадь отмостки, тротуары, пешеходные дорожки с бетонным плиточным покрытием 151,0м2

Площадь проездов, разворотных площадок с бетонным покрытием  2489м2

Отходы-кишки хранятся в помещении отходов в специальных емкостях и вывозятся по мере их заполнения. Переработкой отходов занимается сторонняя компания.

Мусор (твердые отходы) собирают в контейнерах во дворе и вывозят на свалку.

3.3.1 Техника безопасности, производственная санитария, охрана труда.

Технологическая планировка объекта выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом требований  «Правил охраны труда в организациях мясоперерабатывающей промышленности».

Полы во всех помещениях устроены без перепадов, ступеней и порогов. В производственных помещениях и моечных пол имеет уклон к трапу.

При расстановке технологического оборудования учтены требования по монтажу оборудования. Расстановка оборудования, ширина проходов между ним и его обслуживание приняты с учетом мер по охране труда и технике безопасности.

Во избежание ошпаривания вода к моечным ваннам и раковинам подводится через смеситель.

В целях защиты персонала от поражения электрическим током проектом предусматривается заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования с использованием нулевого провода и стальных труб электросети.

Примененное оборудование находится в перечне реестра регистрации и рекомендовано к применению.

Все перечисленные меры создают здоровые и безопасные условия труда и высокий санитарный уровень производства.

Мойка помещений и оборудования мясоперерабатывающего предприятия осуществляется по мере необходимости в течение рабочего дня, а дезинфекция – в конце работы. Инвентарь для уборки помещений промаркирован и хранится в кладовой уборочного инвентаря.

Для мойки производственного инвентаря предусмотрено помещение дезинфекции цехового инвентаря и тары.  После мойки ножи подвергаются стерилизации в стерилизаторе.

В производственном помещении для персонала установлены устройства для мытья рук и держатели для бумажных полотенец.

Полы производственных, вспомогательных и бытовых помещений организации являются влагостойкими и легко подвергаются санитарной обработке и дезинфекции.

При входе персонала для предотвращения вноса загрязнений в производственное помещение  размещен дезинфекционный коврик.

3.4  Функциональная характеристика района расположения объекта

Рассматриваемый объект расположен в Могилевской области, г.Шклов, вблизи железнодорожной станции Аполлоновка.

Площадь проектируемого объекта цеха составляет 0,6402га.

Объект расположен на новой территории, как  отдельно стоящее одноэтажное здание с загрузочной и разгрузочной рампами и новыми проектируемыми  подъездными путями.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение и снабжение сжатым воздухом – от проектируемых сетей. Отопление и горячее водоснабжение от встроенной котельной, работающей на твердом топливе.

Объект оборудован раздельными системами бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками.

Рисунок  - Место расположения проектируемого цеха  по переработке черев свиных калиброванных.

4  Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды

в районе размещения объекта

4.1 Природные условия

4.1.1 Климат

Шклов отличается умеренно-холодным климатом со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц есть много дождя. Это место классифицируется как Dfb по Кеппен и Гейгера. Средняя температура воздуха в Шклов является 5.6 ° C. В год выпадает около 612 мм осадков.Согласно климатическому районированию республики для строительства, которое осуществлено на основе сочетаний средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле, территория планируемой деятельности, как и вся Республика Беларусь, относится ко IIB подрайону [11].

В настоящее время в регионе планируемого строительства производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит ряд предприятий (таблица 2).

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха является оценка его состояния на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию.

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II климатическому району и к II В климатическому подрайону (СНБ 2.04.02-2000,  Изменение № 1).

Климатические характеристики района размещения предприятия приняты по данным СНБ 2.04.02-2000 и ФИЛИАЛ «МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ФИЛИАЛ «МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ»)» приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 –  Климатические характеристики района.

| Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т С | -5,2 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года, Т С | +20,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода года, Т С | +36,0 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года, Т С | -37 |
| Годовое количество атмосферных осадков (мм), в том числе: | 667 |
| за теплый период (апрель-октябрь) | 462 |
| за холодный период (ноябрь-март) | 205 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха (%) | 89 |

Устойчивый снежный покров отмечается с ноября до марта, продолжительность залегания снежного покрова 108 дней. Максимальная суточная высота снежного покрова 52 см.

Радиационный фон не превышает нормативных данных.

# Сейсмичность района размещения данного объекта строительства в соответствии со СНиП II-7-81  менее 6 баллов.

# Рассматриваемая территория  размещения имеет спокойный  рельеф. Коэффициент рельефа местности равен 1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы,  А=160.

Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений (восьмирумбовая роза ветров) и фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта приняты на основании справки ГУ «Могилевоблгидромет» от 28.03.2019 г. №27-9-8/665 и приведены в таблицах 4.2.2 и 4.2.3.

Таблица 4.2 –  Среднегодовая роза ветров.

| Месяц | Повторяемость ветров для рассматриваемого румба. % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Январь | 7 | 4 | 7 | 13 | 18 | 18 | 22 | 11 | 4 |
| Июль | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 21 | 17 | 12 |
| Год | 9 | 8 | 9 | 13 | 16 | 14 | 19 | 12 | 8 |

Таблица 4.3 –  Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта.

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 | Значение фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | макси- маль- ная разовая | сред- несу- точная | сред- него- довая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2902 | Твёрдые частицы * | 300 | 150 | 100 | 81 |
| 2 | 0008 | ТЧ-10** | 150 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 62 |
| 4 | 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 50 |
| 5 | 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 860 |
| 6 | 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3,4 |
| 7 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 40 |
| 8 | 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 21 |
| 9 | 703 | Бенз/а/пирен | 1000 | 500 | 100 | 1,90 |

4.1.2 Геологическая среда и подземные воды

Инженерно-геологическая рекогносцировка проведена с целью оценки инженерно-геоло-гических условий объекта, уточнения возможностей подъезда установок к точкам исследований и безопасного ведения работ, выявления возможных неблагоприятных геологических процессов (см. геология).

Высотная привязка выработок выполнена в Балтийской системе высот. Выработки перенесены в натуру от твердых контуров, их высоты определены графически по топоплану масштаба 1:500.

Точка ДЗ и буровая скважина в 1.5-2.0 м рядом представляют собой обязательный элементарный комплекс (ОЭК по п.4.1.24 СНБ /8/). Точки ОЭК расположены по контуру проектируемого здания через 10.0-22.0 м. Скважины №№ 2,3 смещены от намеченных мест (углов здания) на расстояние до 5.0 м по условиям подъезда буровой техники (изрытость).

Глубина исследования – 6 м – назначена по СНБ 1.02.01-96 /8/ с учетом типа фундаментов, нагрузок и предполагаемой глубины заложения (прил. 7). Однако, в ходе бурения первой скважины № 3, выявлено, что мощность насыпных грунтов составляет более 4-х метров и в дальнейшем глубина исследований увеличена до 11.0 м – с учетом возможного перехода на свайный тип фундамента (с заглублением свай до глубины 6.0 м от поверхности земли).

Динамическое зондирование (ДЗ). ГОСТ 19912-2012 /2/, Испытательное оборудование «Станция динамического зондирования» ИО «СДЗ-1» (протокол аттестации № 00847 от 03.04.2018 г УП «Геосервис») с основным типом оборудования: регистратор динамического зондирования, датчик перемещения на ИО «СДЗ-1», конус диаметром 74 мм, молот массой    0.6 кН и высотой падения 0.8 м; ручной комплект. Задачи – расчленение грунтов по прочности на инженерно-геологические элементы, количественная оценка прочностных и деформационных свойств грунтов.

Бурение. Способ – механический, установкой ПБУ-2. Проводилось для изучения геологического строения, гидрогеологических условий с отбором образцов грунта нарушенной структуры /1/.

Лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-методических документов лабораториями ООО «Белгеоцентр» и ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» /1,3-5,11/.

Статистическая обработка результатов лабораторных определений, зондирования выполнена по ГОСТ 20522-2012 /6/ с использованием программы «Geosimple».

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Участок изысканий расположен в г. Шклове, недалеко от исправительной колонии ИК-17 и бумажной фабрики, предположительно на месте заброшенного карьера. В настоящее время территория спланирована насыпным грунтом и  рекультивирована – засажена хвойными породами деревьев (сосна).

В геоморфологическом отношении участок приурочен к полого-волнистой моренной равнине, спланированной насыпным грунтом большой мощности (до 5.4 м). Абсолютные отметки по устьям выработок – 190.05-190.33 м. Неблагоприятные современные геологические процессы не установлены /12/. Условия поверхностного стока удовлетворительны.

В геологическом строении принимают участие:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (tIV) – насыпной грунт. Залегает по всей площадке выдержанным по мощности (4.3-5.4 м) слоем. Разделен на 2 элемента. К ИГЭ-1 отнесены грунты, представленные песками, супесями перемещенными с включением строительного мусора (битый кирпич, бетон) и древесных остатков. ИГЭ-1а представлен отходами производства (опилками), шлаками, древесными остатками, в скв. № 3 в интервале глубин 1.8-3.0 м – песком перемещенным.

Сожский горизонт

Моренные отложения (gIIsž) – супеси бурые с частыми маломощными прослойками песка. Вскрыты скв. № 1 под насыпным грунтом на глубине 4.5 м, мощность – 0.9 м.

Днепровский - сожский горизонты

Флювиогляциальные межморенные отложения (fIId-sž) – в верхней части толщи (до глубины 6.0-10.0 м) – пески мелкие желто-бурые, бурые, местами глинистые, с редкими прослойками песков пылеватых; в нижней части толщи – пески средние желто-бурые и бурые, с прослойками мелких песков. Общая мощность песчаной толщи – 5.6-6.5 м.

Во время изысканий подземные воды до глубины 6.0-11.0 м не встречены.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 /6/, СТБ 943-2007 /7/ и с учетом структурно-текстурных особенностей грунтов, отражаемых данными зондирования, выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования

ИГЭ-1 – насыпной грунт

ИГЭ-1а – насыпной грунт

Сожский горизонт

Моренные отложения

ИГЭ-2 – супесь прочная

Днепровский - сожский горизонты

Флювиогляциальные межморенные отложения

ИГЭ-3 – песок мелкий средней прочности

ИГЭ-4 – песок средний средней прочности

Насыпной грунт разделен на два ИГЭ по составу.

Изменчивость параметра зондирования грунтов в пределах ИГЭ незакономерна. Значения коэффициента вариации удовлетворяют требованиям ГОСТ /6/.

При статистической обработке исключены экстремальные значения параметра зондирования, свойственные маломощным локально распространённым прослоям.

Обобщенные значения показателей физических свойств и параметров зондирования грунтов приведены в табл. 3 и прил. 9.

Коэффициенты пористости и плотность грунтов

Нормативные значения плотности насыпного грунта ИГЭ-1,1а приводятся по данным изысканий на объекте /15/, учитывая схожий состав и давность отсыпки.

Значение коэффициента пористости (е), нормативное значение плотности и расчетное значение удельного веса грунта ИГЭ-2 приводятся по данным лабораторных определений на объекте /15/ (табл. 3), учитывая аналогию грунтов по возрасту, генезису, схожесть физических свойств и параметра зондирования грунтов.

Нормативные значения плотности песчаных грунтов ИГЭ-3,4 вычислены аналитически в соответствии с принятыми по данным ДЗ /10/ значениями коэффициента пористости (табл. 3)  и заданными значениями степени влажности Sr = 0.3; 0.6 (для маловлажного и влажного состояний). Расчетные значения  удельного веса грунтов рекомендуются равными нормативным с коэффициентом надежности по грунту γġ=1.

Прочностные и деформационные свойства

Нормативные значения прочностных характеристик и модуля деформации грунтов ИГЭ-2-4 приводятся 45-5.01-17-2006 (02250) /10/ в соответствии со средними значениями рd (табл. 3). Расчетные значения прочностных характеристик принимаются равными нормативным при коэффициенте надежности по грунту γg=1.

Таблица  – Обобщенные значения показателей физических свойств и параметров зондирования грунтов

| ИГЭ, описание | Статистики | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЗОНДИРОВАНИЕ |
|  |  | w, % | е, д.ед. | w L, % | w P, % | IP, % | IL, д.ед. | pd, МПа |
| ИГЭ – 2 Супесь моренная прочная | n | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
|  | min |  |  |  |  |  |  | 5,2 |
|  | max |  |  |  |  |  |  | 7,7 |
|  | x | 12,0 (13,0) | 0,41 /15/ | 17,1 (18,8) | 10,8 (11,4) | 6,3 (7,4) | 0,19 (0,21) | 6,3 (4,1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
|  | v |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| ИГЭ – 3 Песок мелкий средней прочности | n | - |  | - | - | - | - | 9,8 |
|  | min |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
|  | max |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
|  | x |  | 0,67 /10/ |  |  |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |
|  | v |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| ИГЭ – 4 Песок средний средней прочности | n | - |  | - | - | - | - | 9,9 |
|  | min |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | max |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
|  | x |  | 0,67 /10/ |  |  |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
|  | v |  |  |  |  |  |  | 0,17 |

Примечания:

| w | – | природная влажность, %; | n | – | число определений показателя, метров зондирования; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е | – | коэффициент пористости, доли единицы; | min | – | минимальное значение показателя; |
| wL | – | граница текучести, %; | max | – | максимальное значение показателя; |
| wP | – | граница раскатывания, %; | х | – | среднее значение показателя; |
| IP | – | число пластичности, %; |  | – | среднее квадратическое отклонение; |
| IL | – | показатель текучести, доли единицы. | v | – | коэффициент вариации; |
|  |  |  | рd | – | условное динамическое сопротивление грунта, МПа. |

В скобках приведены значения физических свойств и параметра зондирования грунта-аналога по результатам изысканий на объекте  /15/.

Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности по приложению Я к СНБ 1.02.01-96 /8/ и пригодны для строительства на естественном основании.

Осложняющим фактором для устройства фундаментов на намеченной глубине заложения (прил. 7) является попадание под фундаменты насыпного грунта (преимущественно грунт ИГЭ-1а) мощностью до 3.4 м, использовать который в силу его неоднородности по составу (отходы производства (опилки), древесные остатки, шлаки, перемещенные песок и супесь) в качестве естественного основания не рекомендуется.

С инженерно-геологических позиций наиболее целесообразным представляется переход на буронабивные сваи с их опиранием на грунт естественного сложения (ИГЭ-3). При этом длина буронабивных свай от поверхности земли составит 5.5-6.0 м.

Для выбора рациональной длины и диаметра свай необходимо выполнять расчет их несущей способности в соответствии с Пособием П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 /13/. До начала строительства рекомендуется выполнить устройство контрольных буронабивных свай запроектированного фундамента с последующим испытанием грунтов статической вдавливающей нагрузкой на эти сваи.

ОО «Белгеоцентр» обладает необходимыми техническими средствами и опытом работ по бурению скважин диаметром 300, 400, 500, 650 мм для устройства буронабивных свай, а также может выполнить полевые испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на буронабивные сваи.

Во время изысканий подземные воды до глубины 6.0-11.0 м не встречены.

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в табл. ниже, на зону сезонного промерзания не распространяются.

Таблица  – Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

| ИГЭ | Грунт | IL, д.ед. | е, д.ед. | Удельный вес, кН/м3 | Удельное сцепление, кПа | Угол внутрен- него трения, градус | Модуль деформации, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n | II | сn | сII | n | II | Е |
| 1 | Насыпной грунт | - | - | 17.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1а | Насыпной грунт | - | - | 12.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Супесь моренная прочная | 0.19 | 0.41 | 21.3 | 21.3 | 36 | 36 | 28 | 28 | 26 |
| 3 | Песок мелкий средней прочности | - | 0.67 | 17.1 18.3* | 17.1 18.3* | 1.9 | 1.9 | 31 | 31 | 19 |
| 4 | Песок средний средней прочности | - | 0.67 | 17.1 18.3* | 17.1 18.3* | 0.7 | 0.7 | 34 | 34 | 20 |

Примечания: Со знаком *) – значения удельного веса грунта во влажном состоянии

n , II   - удельный вес грунта, кН/м3 - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85;

сn , сII - удельное сцепление грунта, кПа - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85;

n,II  - угол внутреннего трения грунта, град. - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85;

Е        - нормативное значение модуля деформации, МПа;

е         - коэффициент пористости, доли единицы;

IL       - показатель текучести, доли единицы.

По результатам химического анализа водной вытяжки (прил. 10) грунты по содержанию сульфатов для бетона на портландцементе по ГОСТ 10178, СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III по СТБ ЕН 197-1 марки W4 – слабоагрессивны, марок W6,8,10 – неагрессивны; для бетона марок W4,6,8,10 на портландцементе по ГОСТ 10178 с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцементе неагрессивны; для бетона на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266марок W4,6,8,10 неагрессивны; по содержанию хлоридов в пересчете на СГ для бетона на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 СЕМ II/А-S, СЕМ II/В-S, СЕМ III/А, СЕМIII/В по СТБ ЕН 197-1, сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266 для марок W4,6,8,10 неагрессивны /11/.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом /9/.

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно п.6.5 Пособия П9-2000 /14/ и составляет для супесей и песков мелких – 132 см.

4.1.3 Полезные ископаемые

Площадь озер и водоемов составляет 1,2 тыс. га. По территории Шкловского района протекает большая река Днепр, в которую впадает 31 малая река. Продолжительность их составляет 447,9 км. На территории Шкловского района находится 26 озер и водоемов.

Поверхность рельефа района волнисто-платоподобная. Находится в пределах Оршанско-Могилевской равнины. Преобладают высоты 180-200 м над уровнем моря, самый высокий пункт - 224 м.

Общая площадь земель района 133,4 тыс.га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 92,6 тыс.га. Сельскохозяйственными угодьями занято 72,2% территории.

Почвы дерново-подзолистые (67%), дерново-подзолистые заболоченные (23,7%). Качественная оценка сельскохозяйственных угодий – 34,0 балла, пашни – 36,2 балла.

Полезные ископаемые: торф, песчано-гравиевый материал, строительные пески, глины и суглинки. В районе имеются 2 месторождения по добыче песчано-гравийной смеси: восточной части района в агрогородке Фащевка территория - 4,65 тыс. га с наличием запаса песка 147,4 тыс. м3 и песчаный карьер - в д. Дубровка находится в западной части района, территория – 19,6 тыс. га с наличием запаса песка 25000 тыс. м3.
Леса занимают 19% территории района, преимущественно хвойные, еловые, березовые.

4.1.4 Почвы

На  территории  Республики  Беларусь  наиболее  распространены  дерновые,  дерново-карбонатные  и  дерново-подзолистые  почвы.  Представлены  также  полугидроморфные пойменные (аллювиальные) почвы в долинах рек и гидроморфные почвы (болотные низинные, верховые,  пойменные)  в  заболоченной  местности.  65,3%  пашни  относится  к  автоморфным почвам,  28%  -  к  полугидроморфным,  6%  -  к  гидроморфным.  По  механическому  составу почвы  делятся  на  глинистые  (0,05%),  суглинистые  (31,6%),  супесчаные  (27,75%),  песчаные (31%),  торфяные  (9,6%).  Суглинистые  и   супесчаные  почвы  чаще  задействованы  в  сельском хозяйстве:  доля  глинистых  и  суглинистых  почв  среди  пашенных  земель  составляет  41,5%, супесчаных  -  40,3%, песчаных  -  12,2%, торфяных  -  6%. В различных областях типы почв заметно  различаются:  в  частности,  в  Бре стской  области  почти  треть  почв  относится  к гидроморфным  (болотным),  а  в  Могилёвской  области  их  лишь  9%;  в  Минской  области автоморфных  дерново-подзолистых,  дерновых  и  дерново-карбонатных  почв  более  60%,  в Брестской области - 23%.

Большая  часть  почв  -  кислые,  от  сильнокислых  (pH=2,2—3,2)  в  гидроморфных  болотных почвах верхового типа до слабокислых и близких к нейтральной кислотности. До конца 1980 -х годов  в  почву  ежегодно  вносились  миллионы  тонны  извести,  но  впоследствии  эти  работы замедлились. Тем не менее,  средневзвешенный уровень pH с 1966 по 2003 год вырос с 4,93 до 5,98,  что  существенно  улучшило  условия  для  ведения  сельского  хозяйства. Неурегулированность  кислотности  варьируется  от  0,02  в  Несвижском  районе  (почвы практически не нуждаются в дополнительном известковании) до 0,69 в Лельчицком районе.

Бонитет  (хозяйственная  ценность  почвы)  большей  части  почв  невысокий, высококачественных  с  хозяйственной  точки  зрения  почв  очень  мало.  Очень  низкое  качество почвы характерно для автоморфных дерново-подзолистых оглеенных снизу песчаных почв (2% территории)  -  36  баллов,  для  полугидроморфных  иллювиально -гумусовых  подзолов  (1,5% территории)  -  20  баллов,  для  гидроморфных  болотных  почв  верхового  типа  (2%)  -  от  20 баллов и ниже (последние практически непригодны дл я ведения сельского хозяйства), а также ряда других. В зависимости от механического состава качество одного и того же типа почвы может  сильно  различаться  (в  частности,  песчаные  полугидроморфные  аллювиальные  почвы оцениваются  в  37  баллов,  супесчаные  -  в  59  баллов,  суглинистые  -  в  74  балла).  Самым высоким качеством характеризуются автоморфные дерновые и дерново-карбонатные почвы - от 82 до 100 баллов, однако всего в республике их задействовано лишь 21 тыс. га (0,2% общей площади пашни).

Земельный фонд области составляет 4005,0 тыс. га (19,3%  от земельного фонда Республики  Беларусь).  В  его  структуре сельскохозяйственные земли занимают 36,8 %  -  1474,3 тыс. га, из них пахотные земли 23,9 %  -  956,4 тыс. га, лесные земли государственного  лесного  фонда  42,9  %  -  1719,6  тыс.  га,  древесно-кустарниковая растительность 7,3 %  -  287,3 тыс. га, болота 4,5 %  -  180,8 тыс. га, под водой 3,5 %  -  141,2 тыс.га, под дорогами и другими транспортными путями 1,6 % -  63,6 тыс. га, под улицами  площадями и другими местами общего пользования 0,6 % - 24,1 тыс. га, под застройкой 1,2% - 48,2 тыс. га, прочие земли, включая нарушенные 1,6 % - 65,9 тыс. га.

Сельскохозяйственные  организации  занимают  41,6  %  (1666,0  тыс.  га),  крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,7 % (28,7 тыс. га), граждане – 3,9 % (156,6 тыс. га). На  одного  жителя  области  приходится  0,66  га  сельскохозяйственных  земель  и  0,46  га пахотных. Около половины (46,2 %) всех земельных ресурсов и 98,1 % сельскохозяйственных земель  находятся  во  владении  и  пользовании  сельскохозяйственных  организаций  и  граждан, производителей сельскохозяйственной продукции.

Шкловско-Чаусскийрайондерново-подзолистыхпылевато-суглинистых почв в основном располагается в пределах ОршанскоМогилевской платообразной равнины. По размерам Шкловско-Чаусскийпочвенный район небольшой и занимает всего 10,5 тыс.км2.

Рельеф района широко- и плосковолнистый, расчлененный речными долинами и ложбинами, характерно наличие микрозападин. Густота расчленения территории значительная, расстояние между соседними ложбинами или понижениями не превышает одного километра.

Почвообразующими породами являются преимущественно пылеватые лёссовидные суглинки, мощность которых в различных частях района колеблется от 0,5 до 2,0 м и более. Почвенный покров района представлен дерново-подзолистымисильно- и среднеоподзоленными преимущественно палевыми, местами слабо и сильноэродированными почвами, развивающимися на пылеватых средних и легких лёссовидных суглинках. В понижениях размещаютсядерново-подзолистыесуглини-

Механический  состав  почв  достаточно  разнообразный,  однако  среди  пахотных  угодий преобладают породы суглинистые 77,2%, супесчаные 15,6%, песчаные 2,9%, торфяные 4,3%.

Генетический состав почв Витебского района:

1-дерновые и дерново-корбанатные

2-дерново-подзолистые

3-дерново-подзолистые заболоченные

4-пойменные (аллювиальные) заболоченные

5-торфяно-болотные

Механический состав почв:

1-суглинистые

2- супесчаные

3-песчаные

4-торфяные

## С целью охраны  земельных ресурсов и рационального использования  территории запроектированы мероприятия по предотвращению загрязнения прилегающей территории и  уличной полосы. Так, организацией строительных работ, предусмотренных данным проектом,  предусматриваются, при необходимости, временные проходы и проезды (из бетонных плит).

Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные ресурсы.

При производстве строительных работ в ЗСО должны выполняться следующие мероприятия и требования: обязательное соблюдение границ земель, отводимых на период строительных работ во временное пользование; оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные, оборудованные для этого места;  не допускать попадания топлива, масел, бытовых и строительных отходов в воду; после окончания строительных работ участок, на котором они проводились, должен быть очищен от строительного мусора; не размещать временных площадок для складирования отходов.

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь территория Могилева и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и  Рогачёвско- Славгородско- Климовичского  почвенных  районов.  В  парках, скверах, на приусадебных участках города и в  окрестных колхозах и госхозах преобладают  дерново-палево-подзолистые  и  дерново-подзолистые  заболоченные  почвы,  в  пойме  Днепра  -  аллювиальные  (пойменные)  дерново-глеевые  и торфяно-болотные.  По  механическому  составу  преимущественно  легко-суглинистые  и  супесчаные,  на  левобережных  террасах  долины  Днепра  песчаные. Естественный почвенный покров в городе сильно изменён, на приусадебных участках окультурен.

4.1.4.1 Подземные воды

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Шклова и его окрестностей относится к Верхнеднепровскому гидрологическому району (подрайон «б»). Территория расположена в пределах водосбора р. Днепр.

Расстояние от промплощадки  цеха по переработки черев свиных (южный угол участка) до правого притока д. Днепр - р. Ульянка - около 2 км в юго-западном направлении до пересыхающего русла реки, около 2,9 км в юго-восточном направлении до постоянного русла реки. Минимальное расстояние от промплощадки до р. Днепр - около 2,0 км в северо-восточном направлении. Расстояние от промплощадки до р. Днепр в створе выпуска сточных вод РУП «Завод газетной бумаги» - около 4,0 км.

Река Днепр - первая по величине и водности река, протекающая по территории Беларуси, третья по длине и площади бассейна в Европе. Начинается на Валдайской возвышенности (Смоленская область России), впадает в Днепровский лиман Черного моря. В пределах Беларуси протяженность реки составляет 700 км, площадь водосбора 63,7 тыс. км2 (без бассейна Припяти).

Основные притоки: левые - р. Сож (длина 648 км); правые - р. Друть (длина 266 км), р. Березина (длина 561 км), р. Припять (длина 761 км).

Водосбор неправильной формы сильно расширен в средней части и расположен в пределах Центрально-Березинской водно-ледниковой равнины, Оршано-Могилевского плато, которое к юго-востоку плавно переходит в обширную заболоченную низину Белорусского Полесья.

В пределах Беларуси долина Днепра преимущественно трапециевидная, ниже устья р. Сож - невыраженная. Ширина ее до г. Могилева - 0,8-3 км. Склоны долина умеренно крутые, высотой 12-35 м, прорезанные ярами, логами, долинами притоков. Пойма почти на всем протяжении двусторонняя, шириной до г. Могилева 0,1-1 км. Русло извилистое, с плавными излучинами, изобилует перекатами и мелями. Ширина Днепра 60-120 м. Дно ровное, песчаное, песчаногравийное. Значительная часть территории бассейна Днепра (около 25%) занята лесными массивами. Лесистость правобережной части значительно выше левобережной.

Выпуск сточных вод после очистных сооружений цеха по переработке черев осуществляется в р. Днепр в черте населенного пункта на расстоянии 1600 км от устья. Ширина реки в месте выпуска сточных вод - 90 м. Высота склонов составляет 6,0-6,5 м, уклон - 50-60°, берега русла заросшие травой и закустаренные (рисунок 12). Глубина реки в месте выпуска сточных вод и зоне его влияния изменяется от 2 до 5 метров, средняя глубина 3 м [ 19].

Режим реки изучался на 18 гидрологических постах, из которых в настоящее время в соответствии со Схемой государственной сети гидрометеорологических наблюдений, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.01.2007 № 75 действует шесть гидрологических постов - Лоев, Речица, Жлобин, Могилев, Орша.

Рисунок 12 - Река Днепр в створе выпуска сточных вод цеха по переработки черев свиных.

Основной источник питания Днепра - снеговые воды (в верхнем течении - около 50%); доля грунтовых вод - 27% годового стока, дождевых - 23%. Весеннее половодье проходит обычно одной волной. В это время расход возрастает во много раз - до 1700 м3/с. В 1931 г он достиг 2300 м3/с [20]. Летом и осенью Днепр чутко реагирует на атмосферные осадки: практически ежегодно случаются паводки. В 1953 г они отмечались 7 раз. Средняя высота над самой низкой меженью возле Орши 5,9 м, Могилева - 6,2 м. Высота наибольшего уровня - 4-7 м.

Среднегодовой расход у Орши - 123 м3/с, у Могилева- 144 м3/с. У Могилева максимальный расход 243 м3/с (1962 г.), минимальный 92,5 м3/с (1965 г.).

Ресурсы речного стока реки Днепр до створа г. Могилева по фактическим наблюдаемым данным приведены в таблице ниже. В последние годы наблюдается повышенный относительно среднемноголетних значений годовой сток Днепра. Это достигается в первую очередь за счет возросшей водности реки в зимний период. В осеннюю межень, наоборот, водность реки меньше среднемноголетних значений.

Ресурсы речного стока до гидрологического створа р. Днепр - г. Могилев (наблюдаемый сток) (расстояние от устья 1496 км, S водосбора 20800 км2)

| Год | Зима | Весна | Лето | Осень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| значение, м3 | % от многолетнего | значение,м3 | % от многолетнего | значение,м3 | % от многолетнего | значение,м3 | % от многолетнего | значение,м3 | % от многолетнего |
| 2011 г. |
| 4,81 | 106 | 0,745 | 129 | 2,8 | 108 | 0,861 | 99 | 0,364 | 76 |
| 2010 г. |
| 5,35 | 118 | 1,20 | 209 | 3,14 | 120 | 0,96 | 110 | 0,47 | 97 |
| 2009 г. |
| 4,75 | 105 | 0,67 | 116 | 2,27 | 87 | 1,23 | 142 | 0,43 | 89 |
| Многолетний сток: |
| 4,54 м3 | 0,58 м3 | 2,59 м3 | 0,87 м3 | 0,48 м3 |

По среднемноголетним данным замерзает Днепр в конце ноября - начале декабря, вскрывается в конце марта - начале апреля. Максимальная толщина льда 60-80 см (в начале марта). Весенний ледоход 4-9 суток. В последние годы сплошной ледяной покров на Днепре образуется не каждую зиму. На перекатах остаются полыньи. В целом, в последнее десятилетие сроки замерзания и вскрытия сблизились.

Средняя температура воды летом 19-22°C, наибольшая за период наблюдений для поста в г. Могилеве - 28°С. Даты перехода температуры воды в Днепре через 0,2oC, 10oC указаны в таблице 8.

Температура воды

| Створ | Максимальная температура воды, C | Дата наступления температуры 0,2oC | Дата наступления температуры 10oC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | весной | осенью | весной | осенью |
| р. Днепр - г. Могилев | 28,0 (июль 1954 г.) | 05.04 | 06.12 | 07.05 | 12.10 |

На водосборе проведены мелиоративные работы, в результате которых по состоянию на 01.01.2006 г. мелиорировано около 14% площади бассейна. В большей степени мелиоративные работы (осушение) проведены в бассейнах притоков р. Днепра: р. Друть, р. Добысна, р. Березина, р. Ведрич, р. Сож [9, 21]. Вода в Днепре гидрокарбонатно-кальциевого класса, умеренно жесткая, повышенной и средней минерализации.

Река Ульянка - правый приток р. Днепр первого порядка длиной 20 км и площадью водосбора - 70 км2. Река начинается в 1,2 км к юго-западу от д. Николаевка. Устье - на восточной окраине д. Даньковичи. Русло реки от истока на протяжении 1,2 км канализированное. В верхнем и среднем течении в межень местами пересыхает [21].

Анализ состояния водных объектов на исследуемой территории осуществлялся на основании результатов исследований, проводимых в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, а также локального мониторинга предприятий Шкловское УКП «Жилкомхоз» .

По данным Главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь [22] за 2010-2011 гг. (таблица 9) качество воды водных объектов бассейна Днепра можно считать удовлетворительным.

Таблица  - Среднегодовые концентрации химических веществ - основных загрязнителей в воде водных объектов бассейна р. Днепр за период 2010-2011 гг.

| Год | Наименование ингредиента |
| --- | --- |
|  | Органические вещества (по БПК5), мгО2/дм3 | Аммоний- ион, мгЩцм3 | Нитрит-ион, мгЩцм3 | Фосфат- ион, мгР/дм3 | Фосфор общий, мгР/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 | СПАВ, мг/дм3 |
| 2010 | 2,21 | 0,57 | 0,027 | 0,096 | 0,158 | 0,032 | 0,031 |
| 2011 | 2,15 | 0,44 | 0,025 | 0,088 | 0,140 | 0,028 | 0,029 |
| ПДКрыб.хоз. | 3,0 | 0,39 | 0,024 | 0,066 | 0,2 | 0,05 | 0,1 |

Среднегодовые концентрации превышали ПДК объектов рыбохозяйственного назначения по трем загрязняющим веществам: аммоний-ион, нитрит-ион, фосфат-ион не более, чем в 1,5 раза. При этом наблюдается снижение показателей по всем трем веществам в 2011 году по отношению к 2010 году.

На исследуемой территории наблюдения за качеством поверхностных вод проводятся только на реке Днепр по шести створам (рисунок ниже).

Схема размещения створов наблюдения за качеством поверхностных вод

(наименование створов приведено условное)

На качество воды в Днепре на участке от створа «НСМОС выше города» до створа «ЗГБ контроль» влияние оказывают:

поверхностный сток с территории; разбавление вод р. Днепр притоками: правым - р. Серебрянка, левым - р. Капустник; выпуски сточных вод Шкловского УКП «Жилкомхоз» («ЖКХ сброс») и РУП «Завод газетной бумаги» («ЗГБ сброс»).

В соответствие с требования проведения локального мониторинга отбор проб для оценки качества воды в реке производится в 500 м выше («ЖКХ фон» и «ЗГБ фон») и 500 м ниже («ЖКХ контроль» и «ЗГБ контроль») по течению от каждого из выпусков.

Проведен краткий анализ влияния сброса сточных вод Шкловского УКП «Жилкомхоз» на качество речной воды на основании данных локального мониторинга за 2009-2012 гг., предоставленных Главным информационно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (ГИАЦ НСМОС) (таблица ниже). На протяжении всего указанного периода измерений фиксировались превышения ПДК среднегодовых концентраций аммоний-иона и фосфат-иона как выше, так и ниже сброса сточных вод; концентрации меди - не меньше 1 ПДК. Вклад при этом сточных вод УКП «Жилкомхоз» в загрязнение реки мог быть до 25%, а иногда и более, но не был решающим, так как высокие концентрации фиксировались и до сброса стоков УКП «Жилкомхоз».

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в р. Днепр по данным локального мониторинга Шкловского УКП «Жилкомхоз»

| Показатель, мг/л | Створ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ПДКрыб.хоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БПК5, мгО2/л | 500 м выше | 2,7 | 2,85 | 2,61 | 2,58 | 6 |
|  | 500 м ниже | 2,81 | 2,93 | 2,70 | 2,62 |  |
| Нефтепродукты | 500 м выше | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  | 500 м ниже | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |  |
| Взвешенные вещества | 500 м выше | 10,8 | 9,9 | 9,86 | 9,61 | ф+0,75* |
|  | 500 м ниже | 11,0 | 9,98 | 9,98 | 9,95 |  |
| Минерализация | 500 м выше | 225,6 | 213,91 | 230,5 | 233,3 | 1000 |
|  | 500 м ниже | 228,1 | 235,14 | 260,9 | 256,6 |  |
| Сульфаты | 500 м выше | 12,4 | 12,1 | 13,2 | 18,4 | 100 |
|  | 500 м ниже | 17,9 | 13,8 | 16,6 | 18,6 |  |
| Хлориды | 500 м выше | 14,6 | 15,6 | 15,0 | 15,2 | 300 |
|  | 500 м ниже | 18,1 | 20,0 | 18,7 | 18,1 |  |
| Аммоний-ион | 500 м выше | 0,47 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
|  | 500 м ниже | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,51 |  |
| Нитрат-ион | 500 м выше | 0,68 | 0,81 | 0,89 | 1,0 | 9,03 |
|  | 500 м ниже | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,0 |  |
| Нитрит-ион | 500 м выше | 0,010 | 0,015 | 0,014 | 0,019 | 0,024 |
|  | 500 м ниже | 0,010 | 0,018 | 0,019 | 0,018 |  |
| Медь | 500 м выше | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
|  | 500 м ниже | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,007 |  |
| Цинк | 500 м выше | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
|  | 500 м ниже | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,012 |  |
| Никель | 500 м выше | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,01 |
|  | 500 м ниже | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0 |  |
| Фосфат-ион | 500 м выше | - | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,066 |
|  | 500 м ниже | - | 0,21 | 0,18 | 0,16 |  |

- фоновая концентрация взвешенных веществ в р. Днепр равна 13,5 мг/г

Эти результаты хорошо увязываются с данными Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь по содержанию загрязняющих веществ в р. Днепр в точках «НСМОС выше города» и «НСМОС ниже города» в 2012 г. (таблица 11). Согласно которым наблюдается превышение ПДК выше и ниже г. Шклова по фосфат-иону и аммоний-иону, а также близкое к пороговому значение меди ниже города. В 2012 г. получены превышения ПДК выше и ниже города также и по нитрит-иону.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в р. Днепр выше и ниже

г. Шклова по информации НСМОС

| Показатель, мг/л | Створ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ПДКрыб.хоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,0 км выше | 5,12 | 3,88 | 5,97 | 7,97 | ф+0,75* |
|  | 2,0 км ниже | 4,94 | 3,82 | 5,01 | 8,16 |  |
| Фосфат-ион | 1,0 км выше | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,066 |
|  | 2,0 км ниже | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| Сульфаты | 1,0 км выше | 12,70 | 15,68 | 18,17 | 18,59 | 100 |
|  | 2,0 км ниже | 12,98 | 15,63 | 18,33 | 19,91 |  |
| Хлориды | 1,0 км выше | 9,98 | 11,61 | 13,06 | 15,13 | 300 |
|  | 2,0 км ниже | 9,99 | 12,04 | 13,46 | 14,54 |  |
| Аммоний-ион | 1,0 км выше | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,42 | 0,39 |
|  | 2,0 км ниже | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,44 |  |
| Нитрит-ион | 1,0 км выше | 0,013 | 0,023 | 0,012 | 0,028 | 0,024 |
|  | 2,0 км ниже | 0,013 | 0,024 | 0,013 | 0,031 |  |
| Нитрат-ион | 1,0 км выше | 1,11 | 1,28 | 1,46 | 1,02 | 9,03 |
|  | 2,0 км ниже | 1,14 | 1,17 | 1,47 | 1,04 |  |
| БПК5, мгО2/л | 1,0 км выше | 2,13 | 2,16 | 2,13 | 1,85 | 6 |
|  | 2,0 км ниже | 1,98 | 1,85 | 2,11 | 2,05 |  |
| Нефтепродукты | 1,0 км выше | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
|  | 2,0 км ниже | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |  |
| Медь | 1,0 км выше | 0,0049 | 0,0057 | 0,0058 | 0,0036 | 0,005 |
|  | 2,0 км ниже | 0,0058 | 0,0056 | 0,0054 | 0,0047 |  |
| Растворенный кислород | 1,0 км выше | 9,65 | 9,28 | 9,44 | 8,42 | не менее 6 |
|  | 2,0 км ниже | 9,74 | 9,28 | 9,74 | 8,41 |  |

* - фоновая концентрация взвешенных веществ в р. Днепр равна 13,5 мг/г .

Почему при стабильно высоких концентрациях аммоний-иона в створах выше и ниже сброса УКП «Жилкомхоз» фиксировались результаты в 1,5 раза ниже в точке отбора «НСМОС ниже города» в 2009-2011 гг., а с 2012 г. они стали сопоставимыми, установить невозможно. Один из вариантов объяснения - смена лаборатории, которая производит отбор и анализ образцов.

Так как сброс сточных вод заводом газетной бумаги осуществляется ниже контрольной точки Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, то оценка вклада г. Шклова в загрязнение реки проводится ГИАЦ НСМОС по результатам вклада только стоков УКП «Жилкомхоз».

Качество воды в реке выше и ниже г. Шклова можно определять по интегральному показателю качества - индексу загрязненности вод (ИЗВ), в основе которого среднегодовые концентрации шести ингредиентов: растворенного кислорода, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), аммоний-иона, нитрит-иона, фосфат-иона и нефтепродуктов. Показатели ИЗВ ниже и выше города представлены в таблице ниже, классификация качества вод по величине ИЗВ в таблицах ниже

Динамика индекса загрязненности вод р. Днепр

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗВ выше города | 0,690636 | 0,68022 | 0,604151 | 0,721057 |
| ИЗВ ниже города | 0,664834 | 0,708075 | 0,645649 | 0,76559 |

Классификация качества воды по гидрохимическим показателям

| Классификация качества воды | Величина ИЗВ | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
| I | менее или ровно 0,3 | чистая |
| II | более 0,3-1,0 | относительно чистая |
| III | более 1,0-2,5 | умеренно загрязненная |
| IV | более 2,5-4,0 | загрязненная |
| V | более 4,0-6,0 | грязная |
| VI | более 6,0-10,0 | очень грязная |
| VII | более 10,0 | чрезвычайно грязная |

Таким образом, индекс ИЗВ выше и ниже города существенно не изменяется, согласно его качество воды в р. Днепр на этом участке классифицируется как «относительно чистая», класс качества - II.

Вывод: качество воды в р. Днепр характеризуется постоянным превышением ПДК фосфат- иона, аммоний-иона и меди на всех определяемых постах. Основной вклад в это загрязнение привносится до г. Шклова. Несмотря на указанные превышения установленных нормативов, качество воды по ИЗВ определено как «относительно чистая», а по гидробиологическим показателям, как «умеренно загрязненная», ближе к «чистая».

4.1.5 Геолого-гидрологические условия

В пределах территории страны выделены 6 гидрологических районов,  которые в свою очередь включают в себя подрайоны

1 -- Западнодвинский, занимающий бассейн Западной Двины в границах Беларуси.

Подрайоны: Западнодвинский западный и Западнодвинский восточный

2 -- Верхеднепровский

Подрайоны: северный, центральный и южный

3 -- Вилейский

Подрайоны: северный и южный

4 -- Неманский

5 -- Центральноберезинский

Подрайоны: Березинско-Приднепровский и Предполесский

6 – Припятский

Отдельные гидрогеологические структуры преобладают на территории Беларуси (Белорусский гидрогеологический массив, Оршанский, Припятский и Брестский гидрогеологические бассейны). Другие же – (Воронежский гидрогеологический массив, Днепровско-Донецкий и Балтийский гидрогеологические бассейны, некоторые гидрогеологические районы) занимают небольшие участки площади страны и являются доминирующими структурами на территории соседних стран – России, Украины, Польши, Литвы, Латвии.

В основу гидрологического районирования Беларуси положен не бассейновый, а комплексный ландшафтный подход, который учитывает не только бассейны крупных рек, а еще физико-географические и климатические характеристики местности, условия формирования стока.

Подрайоны: Западно-Бугский, Северно-Припятский и Южно-Припятский.

На территории Беларуси насчитывается 20800 рек и почти 11 тысяч озер. В гидрологическом отношении вся территория страны делится на бассейны крупнейших рек, которые и являются гидрологическими районами. Таких бассейнов восемь: Западной Двины, Вилии, Березины, Днепра, Немана, Сожа, Западного Буга и Припяти.

Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси (заимствована из Национального Атласа Беларуси).

4.1.6 Особо охраняемые территории, историко-культурные ценности

В 2007 году открыт памятник российскому генералу Семёну Зоричу.

В 2007 году в Шклове установлен памятник огурцу. Местные жители считают свой город «столицей огурцов» Белорусси.

Городской парк. Заложен в XVIII веке на месте бывшего имения Кривошеина. Традиционно парк — детская территория, имеются разноцветные типовые горки и карусели (привычные для столичных реконструированных дворов и детских садов в Шклове). Вдоль дороги парк сменяет территория городского стадиона (За ним — несколько промышленных предприятий, вдоль все той же улицы), возраст которого на весну 2009 года — почти сорок лет.

Ратуша. Построена в конце XVIII века в связи с градостроительными преобразованиями. Впервые город получил проект планировки, по которому он превращался в организованное поселение, разбитое на регулярные кварталы. В системе площадей различного назначения одна отводилась под рынок. Именно с этого места началась реконструкция Шклова. Каменная ратуша в формах архитектуры классицизма была воздвигнута в комплексе с торговыми рядами. Для ратуши была принята композиция, традиционная для белорусского зодчества: компактный двухэтажный объём по центру завершался высокой граненой башней со шпилем. Башня с часами и шпилем с далеких времен была символом городского самоуправления и, как правило, доминировала в застройке города. К ратуше примыкали одноэтажные торговые ряды, образовывавшие обширный прямоугольный двор. Размеры торговых рядов для того времени были значительными (около 60x70 м), что позволило сосредоточить более 100 лавок на относительно небольшом земельном участке. Архитектура торговых рядов представлена протяженной аркадой, ратуша украшена пилястрами и рустами. В целом же художественная декорация ратуши и рядов весьма скромна.

Туристско-экскурсионный комплекс «Лысая гора» со сторожевыми и смотровыми башнями, гостевыми домиками, рестораном, магазином. Построен в стиле древнеславянского народного деревянного зодчества.

Костёл св. Петра и Павла — построен в 1849 год.

Шкловский идол — скульптура, изображающая языческое божество, найдена в 1963 году около Шклова. Ныне хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске.

Памятники архитектуры города — здание синагоги (2-я половина 17 века), ратуша (18 века), жилые дома 18 и конца 19 веков, здание бумажной фабрики (1898 год), костёл конца 19-начала 20 века, Преображенская церковь и особняк начала 20 века.

На территории Шкловского района отсутствуют особо охраняемые природные территории республиканского значения. В целях сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в пределах г. Шклова и прилегающей территории в радиусе 10 км созданы заказники и памятники природы местного значения, перечень которых приводится в таблице 16.

Краткая характеристика памятников природы местного значения

| Наименование объекта | Площадь, га | Краткая информация |
| --- | --- | --- |
| Ботанический памятник природы «Городской парк» | 20 | Расположен в центре города по ул. Колхозная |
| Гидрологический памятник природы «Родник Серебряный» | - | Находится в городской черте возле р. Серебрянка на продолжении ул. К. Маркса |
| Геологический памятник природы «Нижненский ров» | 7,7 | Расположен на левом берегу р. Днепр в 0,7 км от д. Ржавцы, в 2 км от окраины г. Шклова. Представляет собой обнажение межледникового торфяника площадью 7,7 га, шириной 150 м, высотой - 27 м, крутизной склона – 370. |

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Серебрянка» (рисунок 18а) удален на северо-восток от площадки строительства на расстояние 2,1 км. Ботанический памятник природы «Городской парк» (рисунок 18б) расположен в 3,2 км северо-восточнее планируемой деятельности, геологический памятник природы «Нижненский ров» - в 6,5-7,0 км северо-северо- восточнее.

Памятники природы местного значения родник «Серебрянка» (а) и «Городской парк» (б)

В связи с удаленностью особо охраняемых природных территорий цех по переработке черев свиных калиброванных негативного воздействия оказывать не будет.

4.2 Воздушная среда

Строительство и эксплуатация проектируемого производства в соответствии с принятым проектным решением приведет к изменению характеристик атмосферного воздуха.

Согласно  расчетам от всех источников выбросов ( мини-котельная и автомобильный транспорт) количество выбросов от проектируемого производства составит 0,4654 т в год, что является незначительным выбросом.

В рамках работ по ОВОС был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов планируемого производства цеха по переработке черев свиных калиброванных. Превышений по веществам нет.

Проведенные расчеты рассеивания с учетом фоновых концентраций, значительно не изменят существующее положение атмосферного воздуха.

4.3 Радиационное загрязнение территории

Радиационная обстановка в г. Шклове благоприятная. Плотность загрязнения цезием-137 по состоянию на 01.01.2002 г. составляла 0,15 Ku/км2.

Мощность дозы гамма излучения (МД-у) в точках ЗГБ 1 - ЗГБ 7 не превышает нормативный предел мощности дозы гамма излучения. Средние арифметические значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения находятся в диапазоне 0,042-0,051 мкЗв/ч.

В соответствии с ТКП 45-2.03-134-2009 радиационный фон на обследованном участке соответствует нормативному значению: мощность дозы гамма излучения (МД-у) не превышает 0,3 мкЗв/ч.

Населенный пункт не входит ни в одну из зон радиоактивного загрязнения (Постановление Совета Министров РБ №9 от 11.01.2016г.).

4.4 Общая  характеристика  устойчивости  компонентов  окружающей среды к техногенным воздействиям

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бассейн служат следующие показатели:

–  аккумуляция  загрязняющих  примесей  (характеристика  инверсий,  штилей, туманов);

–  разложение  загрязняющих  веществ  в атмосфере, зависящее  от общей и ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;

–  вынос загрязняющих веществ (ветровой режим).

По  климатическим  характеристикам,  связанным  с  количеством  инверсий, способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их разложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем сосстояние территории оценивается как благоприятное.

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, способность  атмосферу  к  самоочищению  за  счет  вымывания  загрязнителей осадками оценивается как благоприятная.

Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бассейн в рассматриваемым регионе в целом высокая.

Исходя  из  анализа  данных  по  существующим  фоновым  концентрациям, можно сделать вывод, что  исследуемый район  является  ограниченно  благоприятным для намечаемой деятельности.

Результаты выполненной типизации почв и ландшафтов по устойчивости кхимическому  загрязнению  показали,  что  на  рассматриваемой  территории  рас-пространены неустойчивые к химическому загрязнению почвы, обладают низ-ким потенциалом самоочищения от органического и неорганического загрязнения.

В  формировании  растительного  покрова  рассматриваемой  района  расположения объекта  принимают участие, в основном, древесные и кустарниковые насаждения со значительным периодом вегетации, поэтому растительность зоны, достаточно устойчивая к постоянным выбросам вредных веществ, обладает невысоким  восстановительным  уровнем  и  низкой  устойчивостью  по  отношению к возможным залповым выбросам вредных веществ.

Животный мир исследуемой территории представлен, в основном, хорошо приспособленными к антропогенному воздействию синантропными видами.

Грунтовые  воды  в  районе  расположения  объекта  являются  недостаточно защищенными, а напорные подземные воды  –  защищенными от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли.

5  Социально-экономическая характеристика региона

5.1 Краткая характеристика градостроительного развития

В районе осуществляют хозяйственную деятельность 6 промышленных предприятий: ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Шкловский маслодельный завод», СООО «Данон Шклов», ОАО «Шкловский льнозавод», РУП «Семнадцать».

Отраслевая структура промышленного производства района представлена: целюлозно-бумажно производство 33,9%; пищевая промышленность 47,7%; деревообрабатывающая промышленность 7,1%; текстильное и швейное производство-2,3%

Сельское хозяйство

В состав агропромышленного комплекса района входят 12 сельскохозяйственных организаций (5 закрытых акционерных общества, 6 открытых акционерных общества, 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, 1 филиал), 43 фермерских хозяйства.

Земли сельскохозяйственного производства занимают 75989 га, в том числе пашня – 58215 га. Основным направлением в сельскохозяйственной деятельности является производство и реализация молока, мяса, зерна, рапса и картофеля.

Торговля, бытовое обслуживание

Торговая сеть района представлена 223 объектами розничной торговли общей площадью 13,2 тыс. м2, в том числе магазины потребительской кооперации 75.

Предприятий общественного питания - 44, с количеством посадочных мест – 2553.

Передвижная торговая сеть представлена 6 ед. автомагазинов райпо и 2 ед. автомагазинов индивидуальных предпринимателей.

Число магазинов самообслуживания 70 (торговая площадь 7,9 тыс. м2).

Бытовые услуги в районе оказывают 38 субъектов бытового обслуживания (13 юридических лиц и 25 индивидуальных предпринимателей). Специализированным предприятием по оказанию бытовых услуг в районе является ОАО «Бытуслуги г. Шклов»

Сельское население обслуживается через сеть из 9 стационарных комплексных приемных пунктов, и выездным методом.

В состав ОАО «Бытуслуги г. Шклов» входят следующие структурные подразделения: ателье по индивидуальному пошиву и ремонту одежды; цех по изготовлению и ремонту трикотажных изделий; мастерская по ремонту обуви; парикмахерская; прачечная; химчистка.

Субъекты предпринимательства

В районе свою деятельность осуществляет более 150 коммерческих организаций, 392 индивидуальных предпринимателя.

Финансовый сектор

В г. Шклове и Шкловском районе осуществляют деятельность 2 учреждения банков: ЦБУ № 726 филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г Шклове и РКЦ №22 в г. Шклове филиала ОАО «Белагропромбанк» Могилевское ОУ. В состав ЦБУ № 726 филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» входят 16 отделений, из них 5 в городе. В районе функционируют 5 банкоматов и 13 инфокиосков. В сфере услуг работают 200 платёжных терминалов.

В структуре собственных доходов бюджета района наибольший удельный вес занимают: подоходный налог – 38,0%, налоги на собственность – 14,2%, налог на прибыль – 14%, налог на добавленную стоимость - 13,2%, налоги с выручки - 10,6%, неналоговые доходы 8,6%. В целях пополнения доходной части бюджета района вводился налог за владение собаками.

Инженерная инфраструктура района

Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено унитарным коммунальным предприятием «Жилкомхоз». На балансе предприятия находится 158 артезианских скважин, 460,4 км сетей водопровода, 78,7 км канализационных сетей, 8 очистных сооружений.

Система коммунального теплоснабжения включает 31 котельная, 75,2 км тепловых сетей в однорубном исполнении.

В состав УКП «Жилкомхоз» входит жилищный фонд с обслуживанием 400 жилых домов общей площадью 178,5 тыс.кв.м, в том числе в городе – 235 жилых домов общей площадью в 149,3 тыс.кв.м, в сельской местности – 165 жилых домов общей площадью в 29,2 тыс.кв.м.

На обслуживании предприятия находится 376,7 км дорог, 13,5 га зеленых насаждений, 974,5 тыс.м2 улиц, площадей, 18,7 тыс.м2 тротуаров, 17,0 га парков и скверов, 56,6 км уличного освещения.

Ресурсно-сырьевой потенциал

Площадь озер и водоемов составляет 1,2 тыс. га. По территории Шкловского района протекает большая река Днепр, в которую впадает 31 малая река. Продолжительность их составляет 447,9 км. На территории Шкловского района находится 26 озер и водоемов.

Поверхность рельефа района волнисто-платоподобная. Находится в пределах Оршанско-Могилевской равнины. Преобладают высоты 180-200 м над уровнем моря, самый высокий пункт - 224 м.

Общая площадь земель района 133,4 тыс.га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 92,6 тыс.га. Сельскохозяйственными угодьями занято 72,2% территории.

Почвы дерново-подзолистые (67%), дерново-подзолистые заболоченные (23,7%).

Качественная оценка сельскохозяйственных угодий – 34,0 балла, пашни – 36,2 балла.

Полезные ископаемые: торф, песчано-гравиевый материал, строительные пески, глины и суглинки. В районе имеются 2 месторождения по добыче песчано-гравийной смеси: восточной части района в агрогородке Фащевка территория - 4,65 тыс. га с наличием запаса песка 147,4 тыс. м3 и песчаный карьер - в д. Дубровка находится в западной части района, территория – 19,6 тыс. га с наличием запаса песка 25000 тыс. м3.

Леса занимают 19% территории района, преимущественно хвойные, еловые, березовые.

Туристско-реакреационные ресурсы

В районе имеются памятники природы республиканского значения – Нижнинский ров (г. Шклов), местного значения – дубрава (Шкловское лесничество), парк (г.Шклов), дубы черещатые (д. Тройца). Действующие памятники архитектуры: Ратуша XIX век, Преображенская церковь XIX век, костел Святых Петра и Павла XIX век. Местами отдыха горожан являются туристско-экскурсионный комплекс «Лысая гора» и заложенный в XIX веке городской парк.

Туристско-экскурсионные услуги населению оказывает ГУ «ЦФОР с населением Шкловского района». ГУ «ЦФОР с населением Шкловского района» осуществляет деятельность в сфере туризма в Шкловской туристской зоне, в состав которой входят: Круглянский, Белыничский, Горецкий и Шкловский районы. В экскурсионный маршрут показа включены следующие достопримечательности и туристские объекты города: городская ратуша, Спасо-Преображенская церковь, Римско-Католический костел Петра и Павла, мемориальный комплекс «Память», Аллея Героев, историческое здание конторы ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», бывшее здание Синагоги, Шкловский парк, памятник природы республиканского значения «Нижнинский Ров», туристско-экскурсионный комплекс «Лысая гора».

В районе получил развитие охотничий туризм - в д. Калиновка Шкловского района, находящийся на балансе учреждения «Районная организационная структура» Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» имеется объект для размещения и питания охотников.

В агрогородке Александрия имеется гостиница и кафе, функционирует «Универсальный спортивный комплекс».

Инвестиционный потенциал

Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых: выгодное экономико-географическое и геополитическое положение; политическая, социальная и экономическая стабильность; благоприятные природно-климатические условия; развитая сеть транспортных коммуникаций. Высокая плотность автомобильных дорог, участок железной дороги создают необходимые условия для организации транзитного товаропотока и транспортного обслуживания существующих и вновь создаваемых производств. Наличие на территории района туристско-экскурсионного комплекса «Лысая гора», экскурсионных маршрутов, достопримечательностей, красивого природного ландшафта и чистой экологической среды обеспечивают конкурентную базу для развития туристических услуг, развитию агротуризма.

Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в деревообрабатывающей, бумажной и перерабатывающей промышленности, в сельскохозяйственной отрасли и других сферах деятельности.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Инновационная политика нацелена на модернизацию существующих и создание новых модернизированных рабочих мест.

5.2 Характеристика  демографической  ситуации  и  заболеваемости населения г. Шклова

Характеристика общей заболеваемости г. Шклова

Изучение общей заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) и детей (0-17 лет), проживающих в г. Шклове за 2009 -2012 гг., проведено по сведениям УЗ «Шкловская центральная районная больница» (письмо от 22.01.2013 г. № 1-11/136). Проведен расчет интенсивных (относительные показатели заболеваемости по классам болезней на тысячу человек) и экстенсивных показателей заболеваемости (удельный вес отдельных классов болезней в структуре заболеваемости). Данные по возрастным группам представлены в таблицах ниже.

В структуре общей заболеваемости детского населения г. Шклова первое место стабильно принадлежит болезням органов дыхания , второе и третье места периодически занимали болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни глаза и его придаточного аппарата, а также болезни органов пищеварения (третье место в 2011 г.). В целом структура заболеваемости детского населения г. Шклова сопоставима с аналогичной структурой заболеваемости Могилевской области.

Медико-демографические показатели являются одними из наиболее значимых характеристик здоровья населения. Характеризуя воспроизводство населения, безопасность среды обитания человека, уровень санитарно- эпидемиологического благополучия, медико-демографические показатели являются индикаторами благополучия общества, и рассматриваются как показатели эффективности деятельности ведомств, решающих проблемы охраны здоровья населения.

Перспективы развития общества определяются не только уровнем развития технологий и инфраструктуры, но и состоянием и динамикой численности населения, еѐ количественными и качественными характеристиками.

По данным Главного статистического управления Могилевской области численность населения Могилевской области на 1 января 2017 года составила 1 064 409 человек (на 01.01.2016 - 1 067 645 человек).

Ежегодная убыль населения Могилевской области обусловлена, главным образом, естественными процессами (превышением числа умерших над числом родившихся).

Наиболее информативными и объективными критериями общественного здоровья среди медико-демографических показателей являются: рождаемость, смертность, младенческая смертность, естественный прирост населения. Их величина и динамика во многом характеризуют уровень социально-экономического состояния территорий.

Динамика показателя естественного прироста населения по Могилевской области в 2012-2016 гг. (на 1000 населения).

6  Воздействие  планируемой  деятельности  объекта  на  окружающую среду

6.1 Воздействие на атмосферный воздух

6.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Проектными решениями предусмотрено строительства цеха черев свиных. Источники выбросов при переработке черев исключены. Отопление проектируемого цеха предусмотрено от  мини-котельной с установкой в ней котла марки TIS UNI 45, работающего на древесном виде топлива (дрова). Для отвода дымовых газов от котла предусматривается установка дымовой трубы H= 6,0м

Организованный источник номер 0001.

Так же предусматриваются 3 неорганизованных источника выбросов:  парковка на 5м/м- источник 6001 и движение автотранспорта по территории предприятия при разгрузке и выгрузки продукции ист. 6002 и движен. транспорта при разгрузки дров источник 6003.

# После реализации проектных решений, будет выбрасываться в атмосферу от  всех проектируемых источников 0,4654 т/год и  0,1083 г/сек загрязняющих веществ (таблица ниже).

# Суммарный выброс от всех проектируемых источников выбросов.

| Код вещества | Наименование вредного вещества | Выброс вредного вещества |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,0083 | 0,00687 |
| 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0 | 0,0007 |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0,00256 | 0,0086 |
| 0328 | Углерод черный(сажа) | 0,00074 | 0,00024 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,08782 | 0,23567 |
| 2754 | Углеводородыпредельные алифатического ряда С11-С19 | 0,00683 | 0,0039 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0,0000002 | 0,0000003 |
| 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,000003 | 0,000004 |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0,0000002 | 0,0000003 |
| 0164 | Никель оксид(в пересчете на никель) | 0,000001 | 0,000002 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000001 | 0,000001 |
| 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr 3+) | 0,000001 | 0,000001 |
| 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0,00001 | 0,00002 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,002 | 0,2094 |
| 0703 | Бен/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000003 |
| Суммарный выброс | 0,1082665 | 0,4654089 |

# Перечень веществ  и их ПДК

| Код веществ | Наименование вещества | Величина ПДК, мкг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая | средне-суточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 250 | 100 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 400 | 240 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 500 | 200 | 3 |
| 0328 | Углерод черный(сажа) | 150,0 | 50,0 | 3 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 1000,0 | 400,0 | 4 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 3,0 | 1,0 | 1 |
| 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 3,0 | 1,0 | 2 |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 8,0 | 3,0 | 2 |
| 0164 | Никель оксид(в пересчете на никель) | 1,0 | 4,0 | 2 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1,0 | 0,3 | 1 |
| 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr 3+) | 10 ОБУВ |  | 1 |
| 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 250,0 | 150,0 | 3 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 300,0 | 150,0 | 3 |
| 0703 | Бен/а/пирен | - | 5нг/м3 | 1 |

Для обоснования воздействия проектируемого оборудования на окружающую среду, в части загрязнения воздушного бассейна, в районе рассматриваемой площадки, выполнен РАСЧЁТ ВЫБРОСОВ вредных веществ от всех проектируемых источников, с учетом и без учета фоновых концентраций и приведен ниже в данной книге.

На основании технологических данных и в соответствии с ”Инструкцией о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, по предполагаемым проектным решениям“ (ОНД -86) и (ОНД-84), а также по результатам расчета выбросов вредных веществ, произведен расчет рассеивания выбросов от источника выбросов по специальной программе «ЭКОЛОГ 3.1» (см. книгу «Расчет рассеивания»). Указанная программа утверждена ГТО им. А.И. Воейкова и входит в перечень программ расчёта загрязнения атмосферы, рекомендованных для использования Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Программа расчета позволяет рассмотреть характер воздействия производства в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах:

- с точки зрения вклада непосредственно проектируемого источника выделения загрязнений атмосферы (при условно принятом нулевом фоне);

- с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе размещения объекта производственного назначения  - выбросов в атмосферу.

Расчет производится при различных направлениях и скоростях ветра с определением опасных направлений, обуславливающих максимальные значения концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах. Концентрация определяется по площадкам в узлах координатной сетки с заданной величиной шага по осям.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, класс опасности и коды веществ, приняты в соответствии с Нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ 30 декабря 2010 г. № 186 и Классами опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ 21.12.2010 г. № 174.

С целью проведения расчётов рассеивания по определению приземных концентраций вредных веществ выбросов проектируемого оборудования, координаты приняты согласно чертежу  «Карта-схема источников загрязнения атмосферы».

Координаты источников выбросов, их технические параметры (высота, диаметр устья источника, объем, и температура выходящей газовоздушной смеси) и масса выбрасываемых загрязняющих веществ в единицу времени приведены в Приложении 1 к расчетам рр.

Расчёт с учётом фоновых загрязнений, выполнен по всем ингредиентам, с учётом фоновых загрязнений выполнен и для группы суммации.

Цифры на картах рассеивания показывают доли ПДК. Карты рассеивания отсутствуют там, где расчет рассеивания не целесообразен из-за незначительности выбросов в атмосферу. Изолинии (на картах рассеивания) отсутствуют, если величины расчётных концентраций составляют менее 0,01 ПДК.

Параметр "П" и результаты расчёта рассеивания вредных веществ по каждому ингредиенту во всех расчётных точках приведены в КНИГЕ  «Расчёты рассеивания».

Приземные концентрации вредных веществ в атмосфере от рассматриваемого объекта. как показали расчёты рассеивания, не превышают ПДК.

# Результаты расчетов рассеивания

| № п/п | Наименование вещества | Значения максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне без учета фона | в жилой зоне с учетом фона | на границе СЗЗ без учета фона | на границе СЗЗ с учетом фона |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,20 |
| 0328 | Углерод черный(сажа) | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,12 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,17 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,19 |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,16 |
| 6009 | Серы диоксид, азота диоксид | 0,11 | 0,44 | 0,01 | 0,33 |
| 6034 | Свинца оксид, серы диоксид | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 | Твердые частицы суммарно | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,16 |

В СЗЗ проектируемого цеха по переработке черев свиных калиброванных жилые дома и приусадебные участки не попадают.

Приземные концентрации вредных веществ в атмосфере на рассматриваемой территории,  не превышают ПДК.

6.2 Воздействие на водные ресурсы

# Проектируемый  объект «Цех по обработке субпродуктов животного происхождения (обезжиривание и калибровка черев свиных).»  не     попадает  в  границу  существующих ЗСО артскважин и  водозаборов.

# Подключение объекта к городским сетям водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации запроектировано согласно ТУ.

# Водоснабжение и канализация

# Строительный проект водоснабжения и канализации проектируемого объекта разработан на основании исходных данных:

# - задание на проектирование, ТУ на водоснабжение и водоотведение

# Среднесуточное водопотребление по объекту составляет 2,63 м3/сут.

# Среднесуточное водоотведение по объекту составляет 2,63 м3/сут.

# Общее количество дождевого стока с территории составляет 543,09 л/сек.

# Необходимый свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание составляет 0,12 мПа.

# Гарантированное давление в водопроводной сети составляет 0,2 мПа.

# Наружные сети водопровода

# Водоснабжение объекта решено врезкой в существующую сеть ø 63 мм.

# Для подачи воды на хоз.-питьевые нужды запроектирована водопроводная сеть из труб ПЭ100 SDR17 ∅63 по ГОСТ 18599-2001.

# В местах установки трубопроводной арматуры на водопроводной сети устанавливаются колодцы из сборных ж/б изделий серии 3.900.1-14 по типовым проектным решениям 901-09-11.84.

# Необходимый свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание составляет 0,12 мПа.

# Наружные сети хоз-бытовой канализации

# Проектом предусматривается устройство двух канализационных выпусков (хоз-бытовой и производственной канализации).

# На канализационном выпуске предусматривается устройство жироотделитель производительностью 1 л/сек. За аналог принят жироотделитель BelECOline J «Белполипластик».

# Принцип работы сооружения основан на действии сил гравитации. Сточная жидкость поступает в жироотделитель, при этом скорость движения сточных вод резко уменьшается и это способствует всплытию жира на поверхность. Подающая труба оборудована патрубком, с помощью которого сточная жидкость поступает в толщу потока, что исключает перемешивание с плавающим жиром, находящимся на поверхности. Отвод очищенной от жира сточной жидкости осуществляется так же из толщи потока.

# В процессе отстаивания жиросодержащих сточных вод жир всплывает на поверхность, увлекая за собой часть взвешенных веществ. В результате этого на поверхности воды образуется слой плавающих веществ (жиромасса). Минеральные примеси с высокой плотностью выпадают в осадок на дно сооружения, при этом на них также налипает часть жира.

# Эффективность задержания жира может достигать 70-90%, причем 45% задерживается в качестве осадка, а 55% всплывает на поверхность. Эффективность задержания взвешенных веществ достигает 50%.

# Скопившуюся в жироотделителе жиромассу и осадок необходимо периодически удалять из сооружения с помощью насосов в автоцистерны и направлять на утилизацию.

# После очистки стоки объединяются и отводятся в существующую сеть бытовой канализации Ø160мм.

# Самотечная сеть хоз.-бытовых сточных вод проектируется из труб ПВХ с раструбом SN4 ∅160 по СТБ ЕН 1401-1-2005.

# Смотровые и поворотные колодцы на сети хоз.-бытовой канализации устраиваются из сборных ж/б изделий по серии 3.900.1-14.

# Противопожарные мероприятия

# Расчетный расход воды на наружное пожаротушение   определяется по ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования» и составляет 10 л/сек. В соответствии с п.5.1.8 (строительный объем здания – 776,12м3, степень огнестойкости здания - III, класс здания по функциональной пожарной опасности ф5.1., категория Д) В соответствии с п.6.1 ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования» устройство внутреннего пожаротушения не предусматривается.

# Наружное пожаротушение  решено от существующего пожарного гидранта, установленного на существующей кольцевой сети микрорайона.

# В местах установки пожарных гидрантов устанавливаются таблички с обозначением пожарных гидрантов светоотражающими красками.

# Внутренние сети водопровода

# Внутренние сети холодного и горячего водопровода запроектирована из полипропиленовых труб ø20-40мм Рн-ПП (тип 3) по СТБ 1293-2001.

# На вводе водопровода в здание предусмотрено устройство водомерного узла со счетчиком холодной воды «Струмень СВ-25», обводной линией и водоочистительным фильтром.

# Горячее водоснабжение предусматривается теплообменника, а так же двух водонагревателей объемом по 50 литров каждый.

# Магистральная сеть    водопровода прокладывается открыто и изолируется цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги.

# Расчетные расходы холодной воды составляют: 2,63 м3/сут., 1,29 м3/час., 1,28 л/сек. в т.ч. горячей воды: 0,666 м3/сут., 0,584 м3/час., 070 л/сек.

# Внутренние сети канализации

# Внутренние сети хоз.-бытовой и производственной канализации запроектированы из труб раструбных ПП, для систем внутренней канализации Ø110 и 50мм., и чугунных канализационных труб ø100 мм по ГОСТ 6942-98 (вытяжная часть стояка).

# Расчётные расходы водоотведения хоз-бытовых стоков составляют: 1,35 м3/сут., 1,13 м3/ч., 2,64 л/с.

# Расчётные расходы водоотведения производственных стоков составляют: 1,28 м3/сут., 0,16 м3/ч., 0,24 л/с.

# Организация рельефа решена из условий существующего рельефа, грунтовых условий с учетом баланса земляных масс, технологических и противопожарных требований.

# Планировочные отметки по проездам колеблются от 188,86 до 190,84.

# Отвод поверхностных вод с проезжей части и зеленых зон организован по рельефу открытым способом в сторону существующих канав (2 шт.), расположенных около существующего проезда.

# Проектное решение основано на принципе организации стока, сбора и отвода талых и дождевых вод при максимальном сохранении существующего рельефа.

# Объем земляных работ обусловлен максимально возможным сохранением существующего рельефа участка, высоким уровнем чистого пола здания цеха (1,2 м от уровня земли при устройстве рамп), отметками примыкания к существующему проезду, уровнем грунтовых вод.

# Проектные уклоны спланированной территории приняты в пределах допуска (i по проездам - от 14‰ до 40‰).

6.3 Влияние  на  окружающую  среду  образующихся  на  предприятии отходов

Одной  из  наиболее  острых  экологических  проблем  является  загрязнение окружающей  природной  среды  отходами  производства  и  потребления  и,  в первую  очередь,  опасными  отходами.  Отходы  являются  источником  загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии.

Образующиеся  отходы  подлежат  раздельному  сбору  и  своевременному удалению  с  стройплощадки.  Периодичность  вывоза  зависит  от  класса  опасности,  их  физико-химических  свойств,  емкости  и  места  установки  контейнеров для временного хранение отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Размещение  и  обезвреживание  этих  отходов  должно  осуществляться  на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.

Состояние  мест  временного  хранения  отходов  должно  соответствовать следующим требованиям:

–  располагаться с подветренной стороны;

–  иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

–  иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

–  иметь  стационарные  или  передвижные  механизмы  для  погрузки-разгрузки отходов при их перемещении;

–  состояния ёмкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

Безопасное  обращение  с  отходами  при  их  сборе,  складировании  и  транспортировке  отходов  регламентируется  «Инструкцией  по  обращению  с  отходами», в которой должны быть определены меры безопасности при сборе, погрузке и вывозе отходов на специализированные предприятия.

Разработанные меры предназначены для:

–  исключения возможности потерь отходов в процессе обращения с ними

на территории предприятия;

–  обеспечения  операций  обращения  с  отходами  надлежащим  санитарно-гигиеническим требованиям;

–  предотвращения аварийных ситуаций при хранении отходов;

–  минимизации  риска  неблагоприятного  влияния  отходов  на  компоненты окружающей среды.

На территории проектируемого цеха по переработке черев свиных запроектирована площадка размером 7,15х2,55 м под контейнеры (4 шт.) для раздельного сбора отходов.

Проектом благоустройства участка предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0 м; 1,5 м из мелкоразмерной бетонной тротуарной плитки серого цвета.

На площадке отдыха для персонала размером 3,0х2,0 м с покрытием из плитки вблизи здания цеха установлена урна и скамья.

Перечень и количество отходов, образуемых в процессе эксплуатации объекта, приведен в таблице ниже.

Перечень и количество отходов, образуемых в процессе эксплуатации объекта.

| № п/п | Наименование | Код | Класс опасности | Количество образуемых отходов | Предприятия по использованию, обезвреживанию и переработки отходов* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | 0,06 т | Полигон ТКО |
| 2 | Уличный и дворовый смет | неопасные | 9120500 | 1,2 т | ОДО "Экология города", ул. Павловского, 76, каб. 5, г. Минск или УП "Экорес" , ул. Селицкого, 35, г. Минск |
| 3 | Отходы жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 4 | 1250102 | 8,90 т | ОДО "Экология города" , ул. Павловского, 76, каб. 5, г. Минск или СЗАО "ТДФ Экотех-Лань", Ланский с.с., д. 7, Несвижский р . Минская обл. |

На участках проведения строительно-ремонтных работ образуются отходы, приведенные в таблице ниже.

# Смешанные отходы необходимо размещать в контейнере для строительного мусора (место установки см. Стройгенплан). Контейнер для строительного мусора должен устанавливаться на временной площадке из бетонных плит, которую необходимо устраивать при организации строительных работ подрядчиком.

# Все строительные отходы строительства рекомендуется вывозить на предприятия по переработки зарегистрированные в реестре Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Объем строительных отходов.

| № п/п | Наименование строительных отходов | Класс опасности | Код отхода | Количество образуемых отходов | Предприятия по использованию, обезвреживанию и переработки отходов* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сучья, ветви, вершины | неопасные | 1730200 | 0,015 т | «Зеленстрой» г.Шклова |
| 2 | Отходы корчевания пней | неопасные | 1730300 | 0,2 т | ЧСУП "Рахмат-Строй" , ул. Ленинская, 88а, г.Осиповичи, Могилевская обл. или ПУ "Вторичный щебень", Минская обл., Минский р-н., почтовое отделение "Стайки" |

7  Прогноз  и  оценка  изменения  состояния  окружающей  среды  и социально-экономических  условий  после  ввода  проектируемого объекта в эксплуатацию

Проектируемый цех по переработке черев свиных калиброванных, расположенный вблизи ж/д станции Аполлоновка города Шклова относится с предприятиям с базовым размером санитарно-защитной зоны 500метров.

В пределах базовой СЗЗ (500 метров) расположена территория исправительного учреждения «Исправительная колония №17», а так же предприятия по производству свечи.

Определен класс исследуемого объекта согласно с инструкцией от 30.12.2008 №208-1208 «Дифференцированная шкала оценки класса опасности предприятия»- предприятие V класса опасности (малоопасные) с минимальным размером санитарного разрыва от 0 до 10 метров.

Расчетные значения содержания загрязняющих веществ находятся в пределах нормы  и не превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

В рамках проектных решений разработан проект СЗЗ №194.17-СЗЗ, разработанный  «НПФ «Экология» и проведена оценка риска для здоровья населения Гомельским ЗЦГиЭ в соответствии с которым СЗЗ уменьшена,  уровни риска для здоровья населения, проживающего в пределах базовой СЗЗ исследуемого объекта, от воздействия химических и физических (шум) загрязнений оценены как приемлемые.

# 7.1 Оценка изменения состояния водных источников

Сброс сточных вод предусматривается в существующие сети.

Отвод дождевых вод  с территории решается самотечной системой дождевой канализации.

В связи с изменением назначения помещения, не изменилось существующее состояние почвенного покрова.

Существующее положение загрязняющих веществ согласно фоновым концентрациям не изменится по сравнению с существующим положением, вследствие чего, загрязнение подземных вод и воздушной среды после ввода объекта в эксплуатацию исключено.

Приоритетным  условием  защиты  грунтовых  вод  является  строгое  соблюдение природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ:

–  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;

–  запрещение  проезда  транспорта  вне  предусмотренных  подъездных  дорог;

–  запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке;

–  оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

–  заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только за-крытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы топливозаправщика.

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная  дисциплина  и  контроль  соответствующих  инстанций  и  должностных лиц.

Персональная  ответственность  за  выполнение  мероприятий,  связанных  с защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве  – на руководителя  строительства,  при  эксплуатации объекта  –  на  руководителя  предприятия.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  эксплуатация объекта  с  учетом  неукоснительного  соблюдения  технологического  регламента не повлияет на состояние водных источников.

7.2 Характер воздействия на почвы

Основными  факторами,  влияющими  на  загрязнение  почвы,  являются  отходы производства.

При  строительстве  объекта  образуются  строительные  отходы.  Для  минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты окружающей среды,  в  т.  ч.  на  загрязнение  почвы,  особое  внимание  должно  уделяться  правильной организации мест временного хранения отходов.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

–  наличие  покрытий,  предотвращающих  проникновение  токсичных  веществ в почву и грунтовые воды;

–  защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

–  соответствие  состояния  емкостей,  в  которых  накапливаются  отходы, требованиям транспортировки автотранспортом.

Из вышеизложенного следует, что ввод проектируемого объекта в эксплуатацию,  с  учетом  неукоснительного  соблюдения  нормативов  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух и правил по безопасному обращению с отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т. ч. не приведет к загрязнению почвы.

7.3 Мероприятия  по  снижению  негативного  влияния  отходов  на окружающую среду

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии должны  быть  выполнены  следующие  организационно-административные  контрольные мероприятия:

–  получены согласования о размещении отходов производства и заключены договора со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

–  назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспортировку отходов;

–  проведен  инструктаж  о  сборе,  хранении,  транспортировке  отходов  и промсанитарии  персонала  в  соответствии  с  требованиями  природоохранного законодательства.

Складирование строительных отходов будет осуществляться на временной площадке  близ проектируемого объекта  с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования).

7.4 Характер воздействия на растительный и животный мир

Возможное негативное воздействие на растительный и животный мир при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта может быть связано с:

- снятием плодородного слоя почвы, срезкой растительного грунта;

- уплотнением почвы;

- удалением объектов растительного мира.

Проектными решениями предусматривается удаление 54 деревьев из них  40 медленнорастущих деревьев и 14 хвойных. Компенсационными посадками предусматриваются в количестве 122 –х деревьев. Место посадки предусматривается севернее или южнее площади строительства.

Так же проектом предусматривается удаление иного травяного покрова площадью 2302м2, компенсационные выплаты предусматриваются в размере 3458 руб.

Растительный грунт согласно инженерно-геологических изысканий отсутствует.

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на территории размещения объекта и вблизи её нет.

Видовое разнообразие животного мира на планируемой площадке размещения объекта ограничено. Животные, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь, на рассматриваемой территории не обитают. Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объекта на животный мир территории могут быть пространственные перемещения части чувствительных видов.

7.5 Воздействие физических факторов

7.5.1 Расчет уровней шума

Источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

Основными источниками шума на территории объекта являются технологическое оборудование, движущийся автомобильный транспорт и погрузочно- разгрузочные работы.

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум.

Постоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

На территории объекта к источникам постоянного шума будут относиться вентиляционное и холодильное оборудование, трансформаторная подстанция, к источникам непостоянного шума - движущийся автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы.

Шумовыми характеристиками технологического оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности LP (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-*-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности).

Шумовыми характеристиками движущихся средств транспорта, создающих непостоянный шум, являются эквивалентные уровни звуковой мощности Ьрэкв и максимальные уровни звуковой мощности LP макс (дБА).

Эквивалентный и максимальный уровни звука при выполнении разгрузочно-погрузочных работ (ист. неорган.) приняты согласно СНиП II-12-77 составляют 70 дБА и 80 дБА соответственно.

Кроме того, внутренние и наружные стены здания являются препятствием, достаточным для достижения разности внутреннего и наружного шума более 20 дБ, то вклад внутреннего шума будет равен 0 (менее 0,2 дБ,  и, как показывает практика аналогичных расчетов, учет шума от малошумного современного оборудования, расположенного внутри помещений в дальнейших расчетах нецелесообразен.

7.5.2 Инфразвуковое воздействие

На основании анализа проектных  решений возникновение инфразвука как побочного вредного производственного фактора не прогнозируется: характеристика планируемого к установке вентиляционного и холодильного оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное отношение к электродвигателю), - варьируется в пределах исключающих возникновение инфразвука при их работе; движение автомобильного транспорта по территории объекта предполагается с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечивает исключение возникновения инфразвука.

В соответствии с вышеизложенным, проведение расчетов по обоснованию достаточности ширины санитарно-защитной зоны производства по фактору ин- фразвукового воздействия не требуется.

7.5.3 Ультразвуковое воздействие

Внедрение технологических процессов, сопровождающихся ультразвуковым воздействием, на площадях проектируемого объекта не предусматривается, вследствие чего проведение расчетов по обоснованию достаточности ширины санитарно-защитной зоны объекта по фактору ультразвуковых излучений не требуется.

7.5.4 Источники вибрации и мероприятия по снижению их негативного воздействия

К потенциальным источникам вибрации на проектируемом объекте будут относиться автотранспорт, холодильное и вентиляционное.

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;

неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц.

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м.

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из- за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность распространения вибрации в 2^4 раза выше.

На основании натурных исследований установлено, что допустимые значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ~ 20 м.

Использование технологического оборудования ударного действия и мощных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационными характеристиками, на площадях предприятия не предусмотрено. Движение автомобильного транспорта по территории объекта осуществляется со скоростью 5-10 км/ч, что обеспечивает исключение возникновения вибрационных волн. С целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного ее воздействия на человека, все оборудование, являющееся источником распространения вибрации, установлено на виброизоляторы, предназначенные для поглощения вибрационных волн.

В соответствии с вышеизложенным уровни вибрации ни на территории предприятия, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений.

7.5.5 Источники электромагнитного излучения и мероприятия по снижению их негативного воздействия

К источникам электромагнитных излучений на территории объекта относится все электропотребляющее оборудование.

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состояния здоровья человека.

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и население, которое находится в зоне действия  ЭМП, следует применять ряд защитных мероприятий.

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки, халаты).

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье человека на площадях  рассматриваемого объекта внедрены следующие мероприятия:

- предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприёмников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов;

- токоведущие части производственных установок располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций;

- металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными экранами электромагнитных полей.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  вредное  воздействие проектируемого объекта на окружающую среду, по фактору электромагнитных излучений не прогнозируется.

7.5.6 Воздействие ионизирующих излучений

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на площадях объекта не предусматривается, вследствие чего проведение расчетов по обоснованию достаточности ширины санитарно-защитной зоны объекта по фактору ионизирующих излучений не требуется.

7.6 Воздействие на социально-экономическую обстановку района

В результате выполненных расчетов установлено, что при вводе проектируемого объекта в эксплуатацию  ни один из химических либо физических факторов воздействия не превысит гигиенических нормативов.

Из  всего  вышесказанного  следует,  что  планируемая  деятельность  не  окажет негативного влияния на социально-экономические условия района.

7.7 Воздействие  на  особо  охраняемые  территории  и  историко-культурные ценности

Проектируемый цех по переработке черев свиных находится вне зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей в границах работ природные территории, подлежащие специальной охране на основании ст.62 и ст. 63 Закона Республики Беларусь 26 ноября 1992г. №1982-12 «Об охране окружающей среды» отсутствуют.

8  Санитарно-защитная зона

Граница базовой санитарно-защитной зоны рассматриваемого объекта проходит на расстоянии 500 м от углов производственного здания следующим образом:

- с севера - частично по производственной территории филиала «Домостроение РУП «Завод газетной бумаги», частично по территории инженерной инфраструктуры (насосной станции второго подъема), частично по свободной от застройки территории с элементами озеленения, местами пересекая территорию транспортной инфраструктуры (местный проезд, железнодорожные пути);

частично по свободной от застройки территории с элементами озеленения; с юга - частично по пахотным землям, частично по свободной от застройки территории с элементами озеленения, пересекая территорию транспортной инфраструктуры (местный проезд, железнодорожные пути);

- с юго-запада - по пахотным землям, пересекая территорию транспортной инфраструктуры (местный проезд);

- с запада - частично по пахотным землям, далее пересекая территорию транспортной инфраструктуры (местный проезд), частично проходит по свободной от застройки территории с элементами озеленения и частично по территории специального назначения (исправительной колонии №17);

- с северо-запада - частично по территории специального назначения (исправительной колонии №17), частично по производственной территории филиала «Домостроение РУП «Завод газетной бумаги».

Общая площадь базовой санитарно-защитной зоны (с учетом площади территории производственной площадки - 0,52 га) составляет 84,79 га.

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны объекта присутствуют:

территория транспортной инфраструктуры (местные проезды, железнодорожные пути) - 3,15 га;

свободная от застройки территория с элементами озеленения - 24,72 га;

территория специального назначения (ИК №17) - 15,05 га;

территория инженерной инфраструктуры (насосной станции второго подъема) - 0,75 га;

территория сторонних предприятий (филиала «Домостроение РУП «Завод газетной бумаги», предприятия по изготовлению свечи) - 8,45 га;

пахотные земли - 32,15 га.

В границах базовой СЗЗ объекта присутствует территория учреждения специального назначения ИК№17 (в т.ч. жилые корпуса для заключенных), территория насосной станции второго подъема (комплекс водопроводных сооружений) и пахотные земли.

Определение расчетной санитарно-защитной зоны

В границы базовой санитарно-защитной зоны рассматриваемого объекта попадают территория учреждения специального назначения ИК№17 (жилые корпуса для заключенных), территория насосной станции второго подъема (комплекс водопроводных сооружений) и пахотные земли которые, запрещенные к размещению в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

Для обоснования возможности уменьшения размера Санитарно-защитной зоны с учетом сложившейся застройки и выводом из ее границ территорий объектов запрещенных к размещению.

Граница СЗЗ устанавливается до:

границ земельных участков (при усадебном типе застройки);

окон жилых домов (при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройке).

границ территорий учреждений образования;

границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения;

границ открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, объектов туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов).

Размер расчетной санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден комплексной оценкой существующего и ожидаемого состояния окружающей среды, включающей в себя: расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей, выполненные по согласованным и утвержденным в установленном порядке методикам, с учетом фонового загрязнения среды обитания, вклада действующих, строящихся и проектируемых производств, а также с учетом всех необходимых мероприятий по снижению вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

9. Мероприятия по предотвращению, минимизации

и (или) компенсации воздействия

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта необходимо: строго соблюдать меры и правила по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, выполнять требования природоохранного законодательства, соблюдать границы территории, отводимой для строительства. Также необходимым условием является оснащение территории объекта инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо своевременно вывозить образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на специализированные предприятия.

Проектируемый объект находится вне зон арскважин и водозаборов Касаемо водоохранных зон правовой режим и условия хозяйствования в настоящее время в пределах водоохранных зон г. Шклова регламентируются:

- Водным кодексом Республики Беларусь (1998 г., с изменениями 2011 г.);

- Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (2002 г., с изменениями 2012 г.);

- Положением о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности.

Хозяйственная деятельность в пределах ЗСО определяется функциональным назначением данной территории и сводится к следующим ограничениям:

ограничивается хозяйственное использование земель, застройка территории и другая хозяйственная деятельность осуществляется только с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение и истощение вод, а также ухудшение флористического и фаунистического состава ландшафтов данной территории;

- проектирование объектов хозяйственной деятельности осуществляется по заявке о намерениях размещения объекта, при их дальнейшем экологическом обосновании и согласовании с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

- не допускается отведение дождевых вод (поверхностного стока) в водные объекты без предварительной очистки;

- не допускается размещение и строительство автостоянок, гаражей, механических мастерских, пунктов технического обслуживания и мойки техники и автотранспорта, автозаправочных станций всех типов без проведения специальных природоохранных мероприятий, предотвращающих загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод.

Согласно статье 77 Водного Кодекса Республики Беларусь в водоохранной зоне необходимо соблюдать следующие запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности:

- применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удобрений авиационным методом;

- размещение складов для хранения химических средств защиты растений, минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими средствами защиты растений, размещение объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных, размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, а также других объектов, способных вызывать химическое или биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, создающих угрозу для жизни и здоровья населения, нарушающих иные требования экологической безопасности;

- устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением санкционированных мест временного хранения отходов;

- рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектов благоустройства и озеленения, по которым получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об использовании, охране и защите лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь, о государственной экологической экспертизе;

- мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;

- стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от уреза воды.

- размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов в границах водоохранных зон допускается при условии согласования проектов организации и застройки территорий садоводческих товариществ, дачных кооперативов в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды.

В целях охраны подземных вод от загрязнения вокруг эксплуатационных скважин водозабора «Днепровский» организована зона санитарной охраны.

Ведение хозяйственной деятельности в ЗСО водозаборов, а также состав необходимых водоохранных мероприятий для каждой зоны регламентируются ТКП 45-4.01-30-2009, СанПиН 10-113 РБ 99 и др. Решение о возможности хозяйственного освоения ЗСО водозаборов принимается на основе оценки защищенности эксплуатируемого водоносного горизонта.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона строгого режима (ЗСР) (первый пояс) - радиусом 30-50 м. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Территория вокруг родника или артезианской скважины должны быть спланирована, огорожена, обеспечена охраной и озеленена. На ней запрещаются все виды строительства, не связанные с подачей воды. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев. Запрещается применение ядохимикатов и удобрений, разлив сточной воды. Все здания и сооружения должны быть канализованы. Поверхностный сток должен быть отведен за пределы 1-го пояса ЗСО. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Граница второго пояса санитарной охраны устанавливается из расчета, что микробное загрязнение не должно достигнуть водозабора ранее 100 - 400 суток. Запрещается загрязнение территории нечистотами и промотходами. Не разрешается размещать: склады ГСМ, ядохимикатов, шламохранилища, кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы.

Запрещается закачка отработанных (сточных вод) в подземные пласты верхних горизонтов, разработка недр земли и другие работы, способные загрязнить водоносные пласты.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны определяется из расчета, что химическое загрязнение не должно достигнуть водозабора ранее 25 лет. В границах третьего пояса действуют те же ограничения, что и для 2-го пояса, только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. Для родников, выходящих в береговых склонах, граница третьего пояса санитарной охраны распространяется от бровки склона до водораздела; для артезианских скважин - от близлежащей речки до водораздела. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов, согласованными с органами государственного санитарного надзора Республики Беларусь.

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух требуется предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

- использование строительной техники и транспорта в исправном техническом состоянии;

- осуществление проверки строительного оборудования и машин с двигателями внутреннего сгорания на токсичность выхлопных газов;

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и машин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбросов и токсичность отработанных газов;

- реализация мер, позволяющих транспорту двигаться без ограничения скорости на отдельных участках, чтобы сократить частые торможения и увеличения скорости транспортных потоков, в результате чего снижается загрязнение атмосферы.

Снижение уровня шума достигается путем реализации следующих мероприятий:

-разработка мероприятий по снижению шума средствами организации движения: уменьшение задержек автомобилей на пересечениях, обеспечение постоянной скорости движения автомобилей по внутренним проездам;

- производство строительных и ремонтных работ в дневное время;

- звукоизоляция двигателей строительного автотранспорта защитными кожухами из звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями;

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) на звукопоглощающих площадках или в звукопоглощающих палатках.

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-3 от 20. 07. 2007 г., а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и строительных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенных оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование или захоронение.

Для исключения загрязнения окружающей среды отходами в ходе строительства объекта необходимо предусмотреть оснащение территории объекта инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо своевременно вывозить образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на специализированные предприятия.

Места временного хранения отходов должны иметь специальные покрытия, предотвращающие проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду. Хранящиеся отходы должны быть защищены от воздействия осадков и ветра.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды неочищенными ливневыми стоками с территории объекта проектом предусмотрено устройство локальных очистных сооружений.

При работе очистных сооружений с перерывами рекомендуется визуальный контроль 1 раз в неделю, при постоянной работе ежедневный контроль. Обслуживание очистных состоит из контроля количества задержанного шлама в отстойнике, всплывших нефтепродуктов на поверхность сепаратора, включая их удаление, контроль засорения тонкослойного модуля, коалесцентных и сорбционного фильтров, и замены сорбента сорбционного фильтра.

В качестве мероприятий по предотвращению и минимизации неблагоприятных воздействий на почвенный покров и растительный мир следует предусмотреть следующее:

- при снятии плодородного слоя почвы принять меры, исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом и маслами);

- избегать захламлённости прилегающих территорий строительным и другим мусором;

- с целью сохранения деревьев зоне производства работ не рекомендуется: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для различных целей; складировать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные машины не ближе 1 м от стволов деревьев;

- для защиты стволов деревьев при выполнении работ применение различных конструкций защитного типа;

- запрещается рубить деревья и кустарники за границей отведённой для строительства;

- излишний грунт, машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в зоне строительной площадки;

- при распределении органических вяжущих материалов, битумов и битумных эмульсий по дорожному покрытию следует применять меры, исключающие их попадание на растительность и почву;

- транспортирование и хранение вяжущих материалов, битумов и битумных эмульсий следует осуществлять в герметичных емкостях.

Далее приведены мероприятия, которые носят организационный характер, быстро осуществимы, не требуют существенных затрат. При возможности необходимо выполнять следующее:

1. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

2. Содержать в надлежащем состоянии ливневую канализацию, очистные сооружения, твердое покрытие стоянок.

3. Обеспечить надлежащую работу и контроль за работой приборов для измерения концентрации угарного газа (СО), установленных в помещении паркинга.

4. На территории стоянок необходимо предусмотреть устройство площадки для установки контейнеров по раздельному сбору твердых бытовых отходов и отработанных масел.

5. Установить контроль за герметичностью приточно-вытяжных венткамер.

6. Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (монтажные краны, подъемники, электрические компрессоры и др.), как наиболее экологически чистые.

7. Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В связи с этим предусматривается:

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом;

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес автотранспорта, нa котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от грязи. После мойки колес загрязненная вода собирается в бак-накопитель и по мере накопления вывозится за пределы стройплощадки.

8. Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусмотреть минимальное по времени нахождение на территории строительной площадки открытых котлованов и траншей.

9. Во время строительства объекта осуществлять централизованное удаление и утилизацию всех видов отходов. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривать, что значительно снизит возможность загрязнения подземных вод.

10. Альтернативы планируемой деятельности

Одной из альтернатив рассматриваемой деятельности можно считать «нулевую» альтернативу, отказ от реализации проектных решений.

Данная альтернатива влечёт за собой отрицательный фактор - упущение выгоды для перспективного социально-экономического развития города Шклова.

В случае отказа от реализации проектных решений положительными факторами будут являться:

- отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализации проектных решений);

- отсутствие затрат на реализацию проектных решений.

Отрицательные факторы:

- упущение выгоды для перспективного социально-экономического развития города и предприятий таких как мясокомбинаты;

- не будут созданы новые рабочие места (проектом предусмотрено создание 20 рабочих мест);

11. Оценка возможного трансграничного воздействия

Учитывая  локальный  характер  воздействия  реконструируемого  объекта,  в  соответствии  с  проектными  решениями,  -аварийных  концентрированных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, направление господствующих ветров в сторону от  границы,  массовый  трансграничный  перенос  загрязненного  воздуха  через  границу Республики Беларусь не прогнозируется.

12  Заключение  по  оценке  воздействия  намечаемой  деятельности  на окружающую среду

# Республике Беларусь мясная отрасль агропромышленного комплекса занимает одну из главных ступенек развития. За последние годы положение мясной продукции на мировых рынках значительно улучшилась. Предприятия развиваются, улучшается качество продукции и повышается ее конкурентоспособность.

# Для увеличения выпуска мяса и мясных продуктов ежегодно реконструируют действующие и вводят новые мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое перевооружение и оснащение предприятий мясной промышленности современным технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексной механизацией и автоматизацией производства.

# Основные задачи, стоящие перед отраслью: задачей первостепенной важности является повышение качества продукции и строгое соблюдение технологических регламентов; важной задачей для отрасли является механизация и автоматизация транспортных, погрузочно-разгрузочных и вспомогательных операций на всех участках производства; улучшение работы по экономии сырьевых и других материальных ресурсов, снижение или полное устранение различного рода потерь на всех стадиях производства, внедрение высоко экономических и безотходных технологических процессов. Важнейшей спецификой современных технологий производства мясных продуктов является их совершенствование в двух направлениях. Первое связано с производством традиционной «стандартной продукции», второе - с широким внедрением технологий, предусматривающих выпуск новых для отечественной индустрии видов готовой мясной продукции.

# Эти направления объединяет использование новейшего оборудования и разнообразных пищевых добавок и ингредиентов. Также значение мясной промышленности в системе народного хозяйства определяется в первую очередь тем, что она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, являющимися основным источником белкового питания человека. Рациональная промышленная переработка скота позволяет полностью использовать все продукты убоя сельскохозяйственных животных для производства не только пищевой, но также ценной технической, кормовой и медицинской продукции.

# Продукция мясожирового корпуса - все продукты убоя скота в их естественном соотношении. Готовый продукт после обработки может направляться в реализацию. В ассортимент вырабатываемой пищевой продукции входят: мясо, субпродукты, жиры топлёные, колбасные изделия, солёности и копчёности, полуфабрикаты, консервы. Большое внимание уделяется применению микроорганизмов в технологии производства колбасных изделий, которые используют для размягчения сырья, создания вкусовых и ароматических веществ, красителей; использованию функциональных белков животного происхождения, ферментов, ароматизаторов, фосфатов. Применение коптильных препаратов даёт возможность исключить из технологической схемы производства процесс дымового копчения, сохранив при этом характерные для копчения органолептические свойства.

# К технической продукции относятся кишечные фабрикаты, шкуры консервированные, щетина, волос, шерсть, перо, жиры технические, кормовая мука, технический альбумин, клей, технический желатин, изделия из рога и кости.

# К лечебной и специальной продукции относятся эндокринно-ферментное сырьё и многочисленные препараты медицинского и специального назначения из животного сырья, в том числе и гормональные препараты.

# Особенности перерабатываемого мясными предприятиями сырья предопределяют целесообразность комбинирования производств на основе его комплексного использования. Поэтому основным типом предприятия мясной индустрии является мясокомбинат. В районах с широко развитым животноводством и с относительно малой потребностью в мясе при мясокомбинатах создают крупное консервное производство и предусматривают большие холодильные камеры.

# Цех по переработке черев свиных колиброванных обеспечит рабочими местами, а также позволит ускорить работу мясокомбинатов, обеспечивая качеством продукции- в виде натуральной оболочки.

Негативное воздействие от данного производства незначительное, что подтверждено расчетами рассеивания, а так же согласованными проектами : Санитарно-защитной зоны и оценкой риска для здоровья населению

Анализ проектных решений по строительству реконструкции многофункционального центра,  а  также  анализ природных  условий  региона  предполагаемого  строительства  позволил  провести  оценку воздействия на окружающую среду.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

Воздействие  на  геологическую  среду  во  время  строительных  работ  оценивается  как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие  на  земельные  ресурсы  при  выполнении  работ  носит  кратковременный, разовый характер и оценивается как незначительное.

При  надлежащем  качестве  строительно-монтажных  работ  и  дальнейшей  эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие  на  атмосферный  воздух  планируемой  деятельности  при  проведении строительно-монтажных  работ  происходит  путем  загрязнения  атмосферы  выбросами загрязняющих веществ выбросами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, автотранспорта. Воздействие от этих источников на атмосферу характеризуется как воздействие низкой значимости.

Воздействие  на  атмосферный  воздух  планируемой  деятельности  при  эксплуатации объектов не приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ. Неорганизованные источники выбросов незначительные  и  нормированию не подлежат.

Проведенная  оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  показывает,  что  граница предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена в пределах нормы.

Максимальные  приземные  концентрации  всех  загрязняющих  веществ  не  превышают установленных  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  и  находятся  в  пределах  ПДК населенных мест.

Неблагоприятного  воздействия  на  атмосферный  воздух  и  здоровье  населения  в соответствии с  установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.

При  выполнении  всех  технологических  норм  и  решений  дополнительного  негативного воздействия  на  почвы  и  водные  объекты  при  строительстве  и  эксплуатации  проектируемого объекта не ожидается.

В  процессе  эксплуатации  воздействие  на  поверхностные  и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной  хозяйственной  деятельности  возможно  без  причинения  ущерба  здоровью  населения  и  окружающей среде.

13  Список использованной литературы

1.  Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII;

2. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-3.;

3 Санитарные нормы и правила «Требования к  санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Минздрава РБ № 91 от 11.10.2017 г.

4. Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-3;

5 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г.  № 271-3;

6. ТКП 17.02.-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета;

7. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное постановлением Совмина РБ от 19.01.2017 № 47;

8. Строительная климатология СНБ 2.04.02-2000;

9. ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума» Строительные нормы проектирования, Минск, 2010г.;

10. Водные ресурсы Могилёвской области. – 2-е издание. – Минск: Белсэнс, 2010. – 160 с.: ил.;

11. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2009 / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, гл. информ. – аналит. Центр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «БелНИЦ «Экология» (РУП «Бел НИЦ «Экология»); под ред. С. И. Кузьмина. – Мн.: Руп «БелНиц «Экология», 2010. – 346с.: ил. 343. – ISBN 978-985-6542-59;

12. Материалы пресс-конференции Заместителя председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь Е.Кухаревич (18.04.2012, Национальный пресс-центр), Министерством иностранных дел Республики Беларусь http://www.mfa.gov.by;

13.  Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод. Издание официальное. -Мн., 2007-2011г.;

14. Положение о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное постановлением Совмина РБ от 25.10.2011 № 1426 (в ред. постановления Совмина РБ от 14.12.2016 № 1020);

15. Состояние природной среды Беларуси. Под общей редакцией академика НАН Беларуси В.Ф. Логинова. Минск, Минсктиппроект, 2008.

16. Гарецкий Р.Г., Айсберг Р.Е. Схема основных структурных элементов платформенного чехла территории Белоруссии и смежных областей // Тектоника Белоруссиии/ Под ред. Р.Г. Гарецкого - Минск: Наука и техника, 1976..

17. Рельеф Белорусского Полесья. Минск, Наука и техника, 1982.

18. Кудельский А.В., Пашкевич В.И., Ясовеев М.Г. Подземные воды Беларуси. Минск, ИГН НАН Б, 1998.

19. Жогло В.Г. Система геофильтрационных и геомиграционных моделей юго-востока Беларуси как основа гидрогеологических прогнозов и управления состоянием подземных вод. Минск, ФТИ НАН Б, 2000.

20. Кабиров P.P., Минибаев Р.Г. Почвоведение. 1982, № 1.

21. Гольдберг В. М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. -М., изд-во «Гидрометиоиздат»Д987 г.

22. Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод - Мн. Изд. Официальное, 2006 г.

23. Конорева И.А. Изменение некоторых параметров гумусового состояния дерново-подзолистых почв при аэрозагрязнении. Труды IV конференции молодых ученых. МГУ, 1984.

24. Ильин В.Б., Степанова М.Д. Почвоведение. 1979, № 1.

25. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. Мн., БЕЛНИЦЭКОЛОГИЯ, 2012.

26. Охрана окружающей среды в Беларуси. Статистический сборник. Мн., 2012.